# ZARZĄD GMINY PĘPOWO

STUDIUM

UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY PĘPOWO

# KIERUNKI

# ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

# POLITYKA  PRZESTRZENNA   GMINY

1999

# Opracowanie:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

P r z e s t r z e ń

## Marek Bryl

| Współpraca: Krystyna Dudziak Henryk Mikołajczak Grzegorz Matuszak Opracowanie graficzne: Anna Wodzińska Maciej Kujawski Autorzy i wykorzystane opracowania: Andrzej Rybczyński Małgorzata Janiak Poradnik metodyczny Studium – IGPiK w Krakowie |  |
| --- | --- |

Spis treści:

- CELE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO .............. .......4

- SZCZEGÓŁOWE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.......................................................................... ....5

- Środowisko przyrodnicze  ........................................................................5

- Środowisko kulturowe .......................................................................... ...8

- Infrastruktura techniczna  .......................................................................18

- Komunikacja  ...................................................................................... ...25

- Rozwój społeczno-gospodarczy  ............................................................29

## STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA  ......................35

- Obszary dla realizacji procesów urbanistycznych .............................. .. 35

- Obszary rozwoju intensywnej produkcji rolnej ................................... ..35

- Strefy zorganizowanej działalności gospodarczej ................................ .35

- Obszary korzystne dla rozwoju rekreacji i turystyki .................. ...........36

- Ograniczenia prawne w dysponowaniu przestrzenią  ............................36

## KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ ........................................37

- Obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną ................... ..............39

- Ochrona lokalnych wartości środowiska przyrodniczego .................... 41

- Rolnicza przestrzeń produkcyjna .......................................................... 43

- Tereny zabudowy – struktura przekształceń, intensyfikacji, odnowy ...44

- Obszary potencjalnego rozwoju systemu osadniczego ..........................44

- Układ komunikacyjny ............................................................................45

- Infrastruktura techniczna  .......................................................................46

- Obszary niezbędne dla realizacji polityki państwa ................................49

- Obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego będzie konieczne ............................ 49

# KIERUNKI  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

# POLITYKA  PRZESTRZENNA   GMINY

## I.  CELE ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO GMINY

Rozpoznane, w trakcie sporządzania studium, uwarunkowania rozwoju przestrzennego dotyczyły następujących elementów:

- Dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów

- Uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej

- Stanu funkcjonowania środowiska przyrodniczego

- Walorów dziedzictwa kulturowego

- Wyposażenia w infrastrukturę społeczną

- Rolnictwa w aspekcie warunków przyrodniczych jego rozwoju oraz funkcjonowania

- Przeznaczenia terenów zgodnie z aktualnie obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego

- Zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych

- Trendów rozwoju demograficznego

Na podstawie wskazanych wyżej uwarunkowań określono następujące cele rozwoju:

- Racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego, przyjmując jako naczelną zasadę - ekorozwój

- Stworzenie warunków do realizacji inicjatyw gospodarczych mieszkańców (działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej)

- Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej jako bazy produkcji zdrowej żywności

- Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę wyposażenia poszczególnych miejscowości i całej gminy w obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej.

- Zwiększenie powierzchni zalesionych, zadrzewionych i zakrzewionych,

w tym jako elementu kształtowania krajobrazu

- Stworzenie podstaw do rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie lokalnych tradycji i występujących walorów przyrodniczych i kulturowych

- Poprawa układu komunikacyjnego poprzez podniesienie parametrów dróg oraz wyprowadzenie ruchu tranzytowego z poza ścisła zabudowę

- Zabezpieczenie terenów pod rozwój przestrzenny poszczególnych miejscowości oraz określenie zasad przeznaczania terenów pod zabudowę

- Utrzymania wysokiej jakości środowiska przyrodniczego oraz likwidacja zagrożeń

II. SZCZEGÓŁOWE  KIERUNKI  ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

1. Środowisko przyrodnicze

Celem nadrzędnym przyszłych działań powinna być poprawa stanu środowiska przyrodniczego i wzmożona ochrona obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i funkcjach ekologicznych, zapewniających równowagę w środowisku.

Dla jego zrealizowania niezbędne będą działania doraźne, wymienione także w ustaleniach dla poszczególnych wsi:

- ochrona przed zabudową i przekształceniami obszarów stanowiących system integru-jących łączników ekologicznych poprzez utrzymanie jego różnorodności biologicznej lub odpowiednią podbudowę zielenią, uwzględniającą predyspozycje środowiska do grawita-cyjnego spływu powietrza chłodnego, rozwiewania zanieczyszczeń, zwolnienia tempa odpływu wód opadowych;

- poprawa stanu sanitarnego wód oraz niedopuszczanie do dalszego obniżania się poziomu wód powierzchniowych i gruntowych, przejawiającego się zanikiem szeregu cieków i drobnych zbiorników wodnych, zwiększeniem tempa odpływu wód opadowych (m.in. na skutek wylesienia lokalnych stref wododziałowych) a tym samym zaniechania działań zmieniających cechy konfiguracyjne;

- utrzymanie i ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez odpowiednie kształ-towanie krajobrazu rolniczego i wzmacnianie funkcji glebochronnych, maksymalne ograniczenie przejmowania gleb wyższych klas bonitacyjnych (I-III), w tym również klas IVa i IVb w zwartych kompleksach glebowych, na cele nierolnicze, stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych, ochrona i odtworzenie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień, ukie-runkowanie użytkowania rolniczego na ekologiczne metody upraw (np. wykluczenie stosowania ścieków i gnojowicy, szczególnie w obszarach płytkiego zalegania wód gruntowych);

- poprawa warunków sanitarno-klimatycznych (w dużej mierze uzależnionych od realizacji powyższych celów), m.in. poprzez likwidację źródeł emisji pyłów i gazów, zmianę nośników energii stosowanych do ogrzewania,

- na obszarach leśnych, zwłaszcza znajdujących się w granicach lokalnego systemu obszarów chronionych należy gospodarować zgodnie operatami urządzeniowymi, a funkcje gospodarcze podporządkować funkcji ochronnej lasów

#### Utrzymanie prawnie chronionego systemu obszarów chronionych

- pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej

- zlewnie chronione, obszary ochrony wód podziemnych, rezerwaty leśne, stanowiska archeologiczne,

- parki wiejskie (podworskie),

- gleby wysokich klas bonitacyjnych (I-III)

Obszary proponowane do ochrony: celowość planowania nowych terenów do ochrony wynika z występowania na danym obszarze cech odznaczających się:

- wysoką bioróżnorodnością wymagającą zastanowienia kryterium obszaru prawnie chronionego,

- predyspozycją do funkcji biotycznej i systemu terenów otwartych.

Tę funkcje spełnia dolina rzeki Dądroczny i jej otoczenie, które powinny pełnić rolę podstawowego szkieletu terenów otwartych – biotycznych dla zapewnienia pożądanego przewietrzenia, migracji gatunków, zachowania enklaw roślinności i ostoi zwierząt, łącząc je w ukształtowany ekologiczny system terenów otwartych gminy.

Zabezpieczenie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych

- w odpowiedniej ilości i dobrej jakości

- ochrona przed skażeniem i zanieczyszczeniem

Potrzeby wodne gminy wyznaczają przede wszystkim:

- potrzeby wodne w rolnictwie, leśnictwie,

- potrzeby wodne w przemyśle i rzemiośle,

- potrzeby wodne w gospodarce komunalnej.

Zapewnienie zasobów wodnych dla gminy wymaga:

- ograniczenia nielegalnego zrzutu ścieków do wód i ziemi, budowę wiejskich oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej,

- równomiernego zaopatrzenia wsi w sieć wodociągową i kanalizacyjną,

- ograniczenia (obniżenia) koncentracji zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do kanalizacji, wód i ziemi,

- tworzenie warunków do zamykania obiegu wody w przemyśle,

- zwiększenia lesistości obszarów wododziałowych,

- ochrony przed powodziami,

- preferowania melioracji wodnych w zakresie małej retencji wód i nawadniania wodami z meliorowanych terenów.

Uwarunkowania środowiska

- Dla rozwoju gospodarki rolnej wymagają:

- dostosowania produkcji rolniczej do warunków środowiska, zasobności i produktywności gleb,

- ograniczenia produkcji rolniczej ze względu na zanieczyszczenie środowiska, głównie w sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu i z tym związanym skażeniem gleb lub zmianę rodzaju upraw

- ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania rolnictwa na środowisko np. przez nadmierne nawożenie,

- ochrony gleb przed degradacją, neutralizację chemicznych zanieczyszczeń,

- ekologicznego zagospodarowania nieużytków,

- przeciwdziałania degradacji związanej z procesami erozyjnymi

- przeciwdziałania procesom obniżania poziomu wód gruntowych,

- intensyfikacji programu odkwaszania gleb i zwiększaniu w glebie substancji organicznej.

- W odniesieniu do gospodarki leśnej dotyczą:

- preferowania różnorodności systemów ekologicznych lasów zgodnych z uwarunkowa-niami siedliska,

- wprowadzania drzewostanów wielogatunkowych i w różnym wieku,

- ochrony miejsc ostoi zwierzyny,

- przeciwdziałaniu zagrożenia lasów przed transportem zanieczyszczeń atmosferycznych,

- traktowania lasów jako najważniejszego składnika równowagi ekologicznej w biosferze,

- inicjatywy zakładania szkółek i hodowli drzew,

- zalesianiu nieużytków i obszarów zasilania wód gruntowych

- Występujące na terenie gminy złoża kruszywa mogą być szansą dla jej rozwoju. Eksploatacja ich powinna być podporządkowana:

- oszczędnej i racjonalnej gospodarce złożami,

- zwracaniu uwagi na stosowanie technologii eksploatacji zapobiegających ujemnym wpływom na środowisko, w tym ochronę wód podziemnych,

- przeciwdziałaniu zmianom powierzchni ziemi i prowadzeniu rekultywacji,

- wykorzystaniu zasobów eksploatowanych w najwyższym stopniu, w celu ograniczenia powierzchni zajmowanej dla wyrobisk eksploatacyjnych.

- Uwarunkowania środowiskowe dla rozwoju funkcji osadnictwa, a szczególnie intensy-wnej zabudowy dotyczą:

- rozwoju poszczególnych miejscowości z uwzględnieniem wykorzystania naturalnych predyspozycji przyrodniczych, takich jak występowania gruntów przydatnych dla posadowienia budynków (spoistych zwartych, półzwartych, i plastycznych) o zwierciadle wody gruntowej zalegającymi 1,5 m poniżej powierzchni terenu,

- ochrony terenów otwartych i dążenia do tworzenia ekologicznego systemu tych terenów, wypełnionych zielenią dla zabezpieczenia ich funkcji biotycznej,

- rozwoju zieleni i gospodarki zielenią włączając wszystkie tereny biologicznie czynne w celu zabezpieczenia optymalnych warunków jej egzystencji i rozwoju, zapewnienia warunków do zachowania szczególnie cennych zasobów środowiska,

- kształtowania układów przestrzennych w sposób minimalizujący ujemne skutki oddziaływania na środowisko, w tym na jakość powietrza,

Studium stwarza ramy dla działań z zakresu ekorozwoju, co powinno przy-czynić się do poprawy stanu środowiska w gminie, a w konsekwencji wpłynąć na podniesienie standardów życia mieszkańców gminy Pępowo.

Osiągnięcie przez gminę Pępowo celów rozwojowych możliwe będzie przez kontynuowanie i rozwijanie zasad zrównoważonego rozwoju przyjętego w Studium, a przede wszystkim:

- Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

- Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych

- Kontynuowanie różnorodnych działań przeciwdziałających zagrożeniom środowiska.

### 2. Środowisko kulturowe

W studium rozwija się ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego zawarte w planie ogólnym gminy. Szczególnie dotyczy to utrzymania zabytkowych układów ruralistycznych, założeń pałacowo-parkowych we wsiach, ochrony najcenniejszych obiektów zabytkowych.

# Ogólne zalecenia konserwatorskie

- Na terenie gminy należy dążyć do utrzymania dotychczasowego charakteru jej terenów zainwestowanych, tj. kontynuować zabudowę w zwartych jednostkach osadniczych. Nową zabudowę winno się lokalizować w istniejących miejscowościach w oparciu o istniejącą sieć dróg. W przypadku konieczności wytyczania nowych dróg winny one stanowić logiczną kontynuację dotychczasowego układu dróg.

- Na terenach, na których czytelna jest linia zabudowy, należy ją kontynuować. We wszystkich miejscowościach należy stosować zabudowę o wysokości do dwóch kondygnacji, ze stromymi dachami, symetrycznymi dachami o nachyleniu połaci do 45o, o drobnej formie architektonicznej. Zalecane jest także stosowanie dachów mansardowych i łamanych oraz naczółkowych; wszystkie winny być kryte dachówką ceramiczną.

- Na terenach wiejskich, tradycyjnie zabudowanych, należy kontynuować typ zabudowy zagrodowej. Zalecane są budynki o podłużnych bryłach; należy unikać budynków o rzutach zbliżonych do kwadratu. Niedopuszczalne jest lokalizowanie nowych budynków pojedynczo, w środku działki, w obrębie historycznej struktury wsi.

- W przypadku dobudowywania nowych budynków na terenie zagród już istniejących należy te obiekty tak lokalizować, aby stanowiły logiczną kontynuację dotychczasowego układu budynków (np. należy dobudować czwarty bok prostokąta).

- Pożądane jest scalenie własnościowe poszczególnych folwarków. Niezależnie jednak od tego, czy dany folwark należy do jednego właściciela, czy wielu, należy zachować jego strukturę przestrzenną ponadto obowiązują następujące zalecenia konserwatorskie:

- należy zachować istniejącą zabudowę;

- rozbiórki obiektów zabytkowych możliwe są jedynie w przypadkach stwierdzenia ich złego stanu technicznego i wykonania odpowiedniej dokumentacji historyczno – architektonicznej; całość należy przedstawić i uzgodnić z Wojewódzkim Konserwa-torem Zabytków;

- lokalizowanie nowej zabudowy na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie folwarku możliwe jest jedynie w miejscu rozebranych budynków historycznych lub jako logiczna kontynuacja zabudowy folwarcznej;

- w miarę możliwości należy zachować funkcje poszczególnych części zespołów pałacowo-parkowych: folwarki – funkcje gospodarcze, polany parkowe – łąki krajobrazowe bez prowadzenia nasadzeń, tereny zadrzewione jako naturalne masywy zieleni, zwłaszcza rosnące nad brzegami cieków wodnych;

- należy zachować jedność, przynajmniej optyczną, majdanu folwarcznego; niedopusz-czalne jest lokalizowanie na nim nowej zabudowy, wydzielanie działek wysokimi ogrodzeniami, sytuowanie tu zieleni wysokiej lub innych obiektów optycznie niszczą-cych przestrzeń majdanu;

- w przypadku zachowania się zbiorników wodnych na dziedzińcu folwarcznym - należy je utrzymać.

Ustalenia konserwatorskie dla obiektów i obszarów objętych oraz proponowanych do objęcia ochroną.

- Ustalenia dla zabytków ujętych w formie wpisu do rejestru zabytków:

Obiekty objęte ochroną w formie wpisu do rejestru zabytków podlegają ochronie na mocy ustawy „O ochronie dóbr kultury” z dnia 15 lutego 1962 r. oraz innych aktów prawnych. Wszelkie działania dotyczące tych obiektów winny być prowadzone w oparciu o wytyczne właściwego oddziału Służby Ochrony Zabytków i zgodnie z zatwierdzoną przez nią dokumentacją.

Wpisane do rejestru są następujące obiekty:

Gębice		pałac, park pałacowy, spichlerz dworski

Krzekotowice	spichlerz i obora dworska, kapliczka przydrożna

Krzyżanki	stajnia i obora dworska

Pępowo	kościół parafialny, plebania, pałac, oficyny pałacowe, park, zespół folwarczny, w tym budynek stajni z 1889 roku, zespół folwarczny II, w tym budynki: wozownia z 1896 r., stajnia z 1890-1900 r., obora z 1896 r., spichlerzz 1 połowy XIX wieku, budynek mieszkalny z 1910 r. przy ul. Chociszewickiej 1, budynek mieszkalny przy ul. Nadstawek 5, budynek mieszkalny przy ul. Nadstawek 8, wiatrak koźlak

Skoraszewice  dwór, pawilon ogrodowy, park, pałac

- Ustalenia dla obiektów należących do konserwatorskiego spisu zabytków architektury i budownictwa:

W przypadku obiektów należących do konserwatorskiego spisu zabytków architektury i budownictwa obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- należy zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane;

- należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć historyczny detal architektoniczny; zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; należy utrzymać  lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi; w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku;

- wskazane jest stosowanie kolorystyki, nawiązującej do stosowanej w przeszłości, tj. białej stolarki okiennej, ceramicznego lub tynkowanego lica ścian zewnętrznych.

Spis zabytków obejmuje:

| Miejscowość | Zespoły folwarczne Pałacowo-folwarczne | Domy | Inne obiekty |
| --- | --- | --- | --- |
| Anielin | 1 |  |  |
| Babkowice | 1 | 1 | 2 |
| Bielawy | 1 |  |  |
| Czeluścin | 1 | 6 | 1 |
| Dąbie | 1 |  |  |
| Gębice | 1 | 5 |  |
| Kościuszkowo |  | 6 |  |
| Krzekotowice | 1 |  |  |
| Krzyżanki | 1 | 3 |  |
| Magdalenki | 1 | 2 |  |
| Pasierby |  | 2 |  |
| Pępowo | 2 | 16 | 3 |
| Siedlec | 1 | 3 | 2 |
| Skoraszewice | 1 | 8 | 2 |
| Wilkonice | 1 | 6 |  |

- Ustalenia dla cmentarzy:

Na terenie cmentarzy obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- jeżeli są one nadal użytkowane, należy zachować ich dotychczasową funkcję;

- cmentarze nieużytkowane należy zachować jako tereny zielone, np. miejsca spacerowe;

- należy zaznaczyć w terenie obszar cmentarza przez ogrodzenie go w sposób trwały. Funkcję ogrodzenia pełnić może zarówno twór sztuczny (mur, estetyczne ogrodzenie metalowe), jak i naturalny (np. żywopłot);

- cmentarze te należy uporządkować: zachowane nagrobki zabezpieczyć przed dewastacją i pozostawić na miejscu, ewentualnie utworzyć dla nich lapidarium lub zachować je w inny, uzgodniony z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków sposób; usunąć samosiewy. Wszelkie działania wykraczające poza te wymogi należy uzgadniać z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków.

Cmentarze czynne:

Pępowo - przy kościele o powierzchni 0,56 ha, wypełniony w 100%

cmentarz parafialny o powierzchni 0,90 ha

Skoraszewice - cmentarz parafialny o pow. 0,30 ha, wypełniony w 70%.

Cmentarze nieczynne: Czeluścin – były cmentarz ewangelicki.

- Ustalenia dla szpalerów i alei:

W przypadku szpalerów, alei i pojedynczych okazów obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- utrzymanie obiektu w miejscu i granicach historycznych;

- właściwa pielęgnacja zieleni;

- w przypadku szpalerów i alei usuwanie okazów chorych i uzupełnianie układu nasadzeniami właściwych gatunków drzew.

Ochronie podlegają:

Aleje drzew biegnące od parku pałacowego w Pępowie

w kierunku północnym (do drogi), około 800 m

w kierunku wschodnim (w stronę Bielaw), około 1300 m

Aleja łącząca drogę w stronę Bielaw z drogą powiatową z Pępowa do Babkowic

- Ustalenia dla stanowisk archeologicznych:

Zasady prowadzenia inwestycji położonych w obrębie występowania stanowisk archeologicznych określają przepisy „Ustawy o ochronie dóbr kultury” oraz innych aktów prawnych. Ponadto w terenach tych:

- Dopuszcza się uprawy rolnicze, ogrodowe, poletka doświadczalne itp., przy czym należy unikać zbyt głębokiej orki, stanowiącej zagrożenie dla znajdujących się z ziemi zabytków archeologicznych;

- Dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na terenie stanowiska archeologicznego, pod warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od Konserwatora Zabytków (Wojewódzki Oddz. Służby Ochrony Zabytków  - delegatura w Lesznie); ponadto inwestor obowiązany jest zlecić wykonanie ratowniczych badań wykopaliskowych na własny koszt przed przystąpieniem do prac ziemnych; wyniki tych badań mogą wpłynąć na decyzję o zmianie programu zagospodarowania tego terenu lub o wyborze innej technologii.

- Nie dopuszcza się żadnych działań inwestycyjnych w obrębie stanowisk stanowiących elementy wyróżniające się z otoczenia (np. obwałowania, nisze, itp.).

Na obszarze gminy znanych jest 112 stanowisk archeologicznych. Największe skupisko ich znajduje się w obniżeniach dolinnych lub ich sąsiedztwie. Ścisłej ochronie archeologicznej podlega teren znajdujący się w sąsiedztwie zespołu folwarcznego we wsi Pępowo (Pępowo - stanowisko 1, Rej. 1246/A z 6.3.1992 r.  – grodzisko z okresu średniowiecza).

- Ustalenia dla zespołów zieleni chronionej – parków i ogrodów:

Na terenie parków i ogrodów obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- należy dążyć do ich zachowania lub scalenia w granicach historycznych,

- niedopuszczalne jest dokonywanie podziałów własnościowych tych terenów; w przypadku, gdy taki podział już istnieje, należy dążyć do scalenia własnościowego gruntów w granicach historycznych założenia;

- założenia te winny pozostać założeniami zielonymi, należy tu lokalizować funkcję rekreacyjną lub reprezentacyjną; założenia te należy uporządkować, wskazana jest ich rewaloryzacja; w przypadku gdy nie przewiduje się rewaloryzacji danego obszaru należy pozostawić zieleń naturalnemu rozwojowi;

- w celach hodowlanych wykorzystywać można jedynie cieki i zbiorniki wodne;

- stosunki gruntowo wodne winny umożliwić utrzymanie zieleni w należytym stanie; prace melioracyjne winny dążyć do odtworzenia dawnych stosunków wodnych;

- na obszarach chronionych wprowadza się zakaz prowadzenia działalności inwestycyjnej bez uzgodnienia z właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków oraz Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody

- Ustalenia dla stref konserwatorskich:

Strefa „A” szczególnej (ścisłej) ochrony konserwatorskiej  obejmuje obszar, na którym elementy układu przestrzennego miejscowości lub jej części, tzn. rozplanowanie, zabudowa oraz związany z nimi teren i krajobraz zachowały się w stanie nienaruszonym lub jedynie nieznacznie zniekształconym, a także teren wpisany do rejestru zabytków. Jest to obszar uznany za szczególnie ważny pod względem przekazu historycznego i kulturowego. W strefie tej obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową oraz konieczność opraco-wania planu szczegółowego rewaloryzacji. Wobec powyższego pierwszeństwo mają wszelkie działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodniczych elemen-tów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej zabudowy, struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych. Wszelkie działania muszą być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Ustalenia dla strefy „A” ochrony konserwatorskiej:

- należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanis-tycznych oraz kompozycję zieleni;

- obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;

- nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współ-czesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej; nie może ona dominować nad zabudową historyczną, a wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istnie-jące już związki przestrzenne i planistyczne;

- elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie; dopuszcza się pozostawienie ich do śmierci technicznej;

- wskazane jest zaznaczenie śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompo-zycji przestrzennej;

- należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utworzenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu;

- nie zaleca się umieszczenia reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących element obcy na tym obszarze;

- wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować ze Służbą Ochrony Zabytków.

Strefą „A” objęte są następujące obszary:

Gębice       – Zespół ruralistyczny w skład którego wchodzą:

zespół pałacowo-parkowy,

zespół folwarczny,

obszar wsi z zachowanym układem przestrzennym i histo-ryczną zabudową

Krzyżanki - Zespół dworsko-parkowy wraz zabudowaniami folwarcznymi

Pępowo   –  Zespół pałacowo-parkowy,

- Zespół folwarczny,

- Zabudowa gospodarcza stadniny koni,

- Zaspół kościelno-cmentarny, cmentarz parafialny,

- Teren związany z wiatrakiem,

- Zabudowa wsi w południowej części miejscowości oraz w części sąsiadującej z założeniem folwarcznym i łąkami przypałacowymi

Skoraszewice – Zespół pałacowo-parkowy wraz z pawilonem ogrodowym

Strefa „B” ochrony konserwatorskiej obejmuje obszary, w których elementy dawnego układu przestrzennego miejscowości lub jej części, tzn. rozplanowanie, kształt zewnętrzny zabudowy, a także jej powiązania z zielenią i krajobrazem, zachowały się w stosunkowo dobrym stanie i całości stanowi wartość kulturową w skali lokalnej.

- Ustalenia dla strefy „B” ochrony konserwatorskiej:

- należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz kompozycję zieleni; wskazane jest zaznaczenie śladów nieistniejących fragmentów historycznej kompozycji przestrzennej;

- obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;

- nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elemen-tów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej; wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne;

- elementy dysharmonizujące, zwłaszcza uniemożliwiające ekspozycję wartościowych obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub poddane odpowiedniej przebudowie;

- należy przyznać pierwszeństwo działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym; należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zainwestowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utworzenia istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu;

- nie zaleca się umieszczenia reklam lub innych tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących element obcy na tym obszarze;

- wszelkie działania inwestycyjne należy konsultować ze Służbą Ochrony Zabytków.

Strefą „B” objęte są:

Anielin		 - zespół folwarczny,

Babkowice   	  	 - zespół dworsko-folwarczny,

Bielawy	  	 - zespół folwarczny,

Czeluścin	   	 - dawny zespół folwarczny,

Dąbie		  	 - zespół folwarczny,

Krzekotowice	 	– dawny zespół folwarczny,

Skoraszewice 		– zabudowa wsi wzdłuż ulicy  sąsiadującej od strony wschodniej

z zespołem pałacowo-parkowym,

Wilkoniczki     	- zespół folwarczny,

Siedlec	- dawny zespół folwarczny, teren całej wsi z zachowanym

układem przestrzennym i historyczną zabudową

- Ustalenia dla strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego:

W strefie „K” z uwagi na podlegający ochronie charakter relacji między obiektami przyrodniczymi a kubaturowymi obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie i kompozycję terenu

- nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej; nie może ona dominować nad zabudową historyczną, a działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne;

- formy inwestowania należy ukierunkować na ich harmonijne wpisanie w otaczający krajobraz, z tego powodu należy wyłączyć z możliwości realizacji inwestycje wielkoobszarowe, jak również te, które wymagają znacznych przeobrażeń krajobrazu;

- należy utrzymać krajobraz przyrodniczy związany przestrzennie z historycznym założeniem tych terenów i podkreślać ich związek przestrzenny z tym założeniem,

Strefa ochrony konserwatorskiej „K” obejmuje:

Gębice   	- krajobraz wsi w części widocznej od strony Pępowa,

Pępowo	- obszar krajobrazu integralnie związanego z zespołem

zabytkowym w granicach ochrony archeologicznej terenu,

Skoraszwice  - obszar krajobrazu integralnie związanego z zespołem

zabytkowym od drogi Wilkonice-Skoraszewice do granic zespołu parkowego.

Ustalenia dla strefy „E” ochrony ekspozycji:

Wymogi konserwatorskie w strefie „E” ustalane są każdorazowo indywidualnie dla poszczególnych obszarów. W strefie tej stosuje się:

- całkowity zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych;

- zalecenia dotyczące kształtowania nowej zabudowy (np. ustalenie nieprzekraczalnych

gabarytów zabudowy, proporcji bryły i formy dachu itp.)

- zakaz zalesiania obszarów położonych w tej strefie;

- konieczność wykonania dodatkowych opracowań (np. panoram miejscowości lub jej fragmentów)

- W przypadkach proponowania rozwiązań niezgodnych z ustaleniami niniejszych wytycznych lub przez nie nieprzewidzianych niezbędne jest uzyskanie opinii właści-wego oddziału Służby Ochrony Zabytków.

Strefą „E” ochrony ekspozycji objęte są:

Gębice	-   teren obejmujący obszar wsi od strony wschodniej, południowej,

zachodniej

Pępowo	-  oś widokowa w kierunku dominanty, którą stanowi kościół p.w. Św. Jadwigi,

od strony Gębic

- oś widokowa wzdłuż alei lipowej od strony północno-wschodniej zespołu parkowego, w kierunku folwarku Bielawy

Skoraszewice – teren ekspozycji obejmującej obszar południowej części wsi z dominantą

wieży kościelnej oraz kołnierzem parku,

-  teren ekspozycji od strony drogi Wilkonice-Skoraszewice z dominantą bryły

kościoła

- Ustalenia dla ścisłej strefy ochrony archeologicznej - ochrony reliktów archeolo-gicznych:

- zakazana jest wszelka działalność budowlana, inwestycyjna nie związana bezpo-średnio z konserwacją lub rewaloryzacją tego terenu;

- dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwacji zachowanych fragmentów zabytkowych w celu ich ekspozycji w terenie, przystosowania terenu do pełnienia funkcji muzealnych, rekreacyjnych, kultowych i innych.

- wszelkie działania na terenie strefy winny być uzgodnione z Konserwatorem Zabytków właściwego oddziału Służby Ochrony Zabytków i prowadzone pod nadzorem i za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Inwestor winien liczyć się z koniecznością zlecenia dodatkowych badań lub opracowań studialnych archeologicznych, architektonicznych, stratygraficznych, dendrochronologicznych itp.

W obrębie strefy ścisłej ochrony archeologicznej znajduje się obszar pomiędzy zabudowaniami folwarcznymi a zespołem pałacowo-parkowym we wsi Pępowo (gro-dzisko z okresu średniowiecza).

- Ustalenia dla strefy „W” obserwacji archeologicznej:

- wszelkie zamierzenia inwestycyjne (wykopy ziemne, w tym zakładanie infrastruktury technicznej) na tym obszarze winny być uzgodnione z  właściwym oddziałem Służby Ochrony Zabytków, a prace ziemne prowadzone pod nadzorem archeologiczno-knserwatorskim. Ze względu na możliwość stwierdzenia w trakcie prac reliktów archeologicznych inwestor winien liczyć się z koniecznością zmiany technologii prowadzenia robót; (w przypadku dokonania znalezisk archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, a teren udostępniony do ratowniczych badań archeologicznych; badania te wykonywane są na koszt inwestora (Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z 11 stycznia 1994 r.; Dz. U. Nr 16, poz. 55); po przeprowadzeniu badań archeologicznych można kontynuować inwestycję;

- bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porządkowych, nie wnikających w głąb gruntu oraz prac rolniczych.

Strefą „W’ objęty jest cały obszar gminy.

Kierunki działań podejmowanych przez gminę w zakresie środowiska kulturowego powinny koncentrować się przede wszystkim na:

- Ochronie  środowiska kulturowego przy założeniu, że ochronę dóbr kultury traktuje się na równi z ochroną krajobrazu.

- Uwzględnieniu we wszystkich zamierzeniach planistycznych

- faktu istnienia obszarów ochrony konserwatorskiej i obiektów chronionych  na podstawie ustawy o ochronie dóbr kultury i muzeach

- stref ekspozycji i stref ochrony krajobrazu, punktów widokowych

- historycznych traktów i przejazdów

- obiektów kultu religijnego

- Wprowadzaniu do ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zapisów dotyczących kształtowania architektury w nawiązaniu do tradycji lokalnych

Proponowane kierunki powinny przyczynić się do odbudowania form budownictwa regionalnego, stając się przyczynkiem do podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy. Nowa architektura winna się wpisać w otoczenie, w starą zabudowę, wykorzystując jej tło, wzbogacać, a nie szpecić krajobraz.

Mając na uwadze walory środowiska kulturowego gminy Pępowo należy:

- zachować układy przestrzenne:

w obrębie zabytkowych stref  we wsiach: Gębice, Skoraszewice, Pępowo, Siedlec

- Sporządzić dokumentacje specjalistyczne dla obiektów o najwyższej wartości kulturowej:

- Pępowo 		– kościół parafialny - studia historyczno-architektoniczne

- Pępowo 		– park – projekt rewaloryzacji parku

- Skoraszewice        – zespół pałacowo-parkowy – studium historyczno-

- architektoniczne

- Obiekty wymagające interwencji:

- budynki mieszkalne z połowy XIX wieku wykonane w konstrukcji

- ramowej we wsi Siedlec (nr 23,25,29)

- oraz we wsi Ludwinowo (nr 36, 43, 62)

3. Infrastruktura techniczna

# 3.1 Zaopatrzenie w wodę

Zasoby wody o dużej dyspozycyjności oraz rozwinięte, prawidłowo funkcjonujące systemy zaopatrzenia w wodę na terenie gminy w dużym stopniu narzucają dalsze kierunki działań.

Proponuje się podjęcie realizacji następujących celów:

- Objęcie wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy systemową dostawą wody,

- Poprawa efektywności działania istniejących systemów zaopatrzenia w wodę pitną na terenie gminy,

a w szczególności:

- poprawa jakości wody pitnej dostarczanej mieszkańcom gminy

- ograniczenie kosztów produkcji i dostawy wody pitnej

- Zapewnienie w zakresie zaopatrzenia w wodę korzystnych warunków dla potencjal-nych dużych inwestycji produkcyjnych na terenie gminy

W celu efektywnej, realizacji powyższych zadań, proponuje się przyjęcie następującej hierarchii i kolejności działań:

- Podniesienie jakości wody poprzez usprawnienie urządzeń filtrujących i eliminację związków żelaza i amoniaku z eksploatowanych ujęć wody w Pępowie, Krzyżankach, Siedlcu, Wilkonicach, Czeluścinie

- Wymiana odcinków wodociągowej sieci przesyłowej i rozdzielczej wykonanych z rur azbestowo-cementowych 125 – 90 mm doprowadzającej wodę pitną z ujęć we wsiach Pępowo, Wilkonice, Krzyżanki, Magdalenki

- Remont lub wymiana nieszczelnych odcinków sieci przesyłowej i rozdzielczej zasila-jących w wodę wieś

- Realizacja wodociągu spinającego systemy wodociągowe wsi w jeden pierścieniowy układ wodociągowy

- Stopniowa rozbudowa i modernizacja istniejących systemów dla zaopatrzenia w wodę istniejących i nowych terenów dla budownictwa mieszkaniowego i działalności gospodarczej (tereny zorganizowanej działalności inwestycyjnej w Pępowie).

- Utrzymanie i modernizację ujęć wody w przysiółkach i zabudowie rozproszonej.

- Prawidłowe zagospodarowanie stref ochrony sanitarnej pośredniej komunalnych i zakładowych ujęć wody

Realizacja ww. zadań pozwoli na:

- objęcie systemową dostawą wody pitnej 100% mieszkańców gminy,

- poprawę jakości zdrowotnej wody dostarczanej mieszkańcom (azbestocement uznany został za materiał szkodliwy dla zdrowia – obowiązuje zakaz produkcji i wykorzystywania wyrobów zawierających azbest),

- zmniejszenie kosztów produkcji i dostawy wody z ujęcia poprzez likwidację nieszczelności sieci przesyłowej (ograniczenie strat wody).

Dokumentację określającą zasięg wymagających ochrony obszarów zasobowych ujęć wody posiada ujęcie i stacja uzdatniania w Pępowie. Konieczne jest ustalenie stref ochrony dla pozostałych ujęć wody na terenie gminy. Pozwala to na:

- uściślenie zasięgu i rodzaju działań niezbędnych dla ochrony zasobów wody pitnej na terenie gminy,

- ewentualną eliminację istniejących elementów zagospodarowania terenu, zagrażających jakości ujmowanej wody,

- ustalenie odpowiednich warunków i ograniczeń lokalizacji przyszłych inwestycji w granicach wyznaczonych stref ochronnych.

Ochrona przed degradacją obszarów zasobowych wody pitnej na terenie gminy jest niezbędnym warunkiem zapewnienia w okresie perspektywicznego zaopatrzenia mieszkańców w dobrą jakościowo wodę pitną. Wpłynie również na koszty uzdatniania wody poprzez eliminację napływu zanieczyszczeń wymagających dodatkowego oczyszczania.

.

# 3.2 Gospodarka ściekowa

Jedyną w pełni skanalizowaną miejscowością w gminie jest wieś Pępowo. Kanalizacją objęta jest część wsi Siedlec i Babkowice. Brak systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków gospodarczo – bytowych w pozostałych jednostkach osadniczych obniża znacznie atrakcyjność inwestycyjną gminy. Stanowi również zagrożenie dla środowiska przyrodniczego i obniża znacznie standard życia mieszkańców. Z tych względów działania inwestycyjne – porządkujące gospodarkę ściekową proponuje się uznać za najważniejsze dla dalszego rozwoju gminy.

W związku z powyższym proponuje się podjęcie realizacji następujących celów:

# Całkowite uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy poprzez realizację 3 systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. Przez system rozumie się tu oczyszczalnię ścieków wraz z układem kolektorów kanalizacyjnych i obiektami przepompowni, podczyszczalni, zbiorników, itp

# Rozszerzenie sieci kanalizacji sanitarnej w oparciu o oczyszczalnię ścieków w Pępowie w zakresie umożliwiającym bezpośrednią obsługę jednostek osadniczych z terenu gminy (Pępowo, Babkowice, Siedlec, Magdalenki, Krzekotowice, Gębice) i pośrednią poprzez przewóz nieczystości z szamb indywidualnych lub zbiorowych (np. Pasierby, Kościuszkowo, Ludwinowo, Krzyżanki),

- Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej wszystkich gospodarstw domowych we

wsiach, gdzie kolektory zbiorcze już istnieją (Pępowo, Siedlec, Babkowice),

- Budowę oczyszczalni ścieków w Czeluścienie i Skoraszewicach (z możliwością podłączenia wsi Krzyżanki),

- Porządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy poprzez tworzenie komunalnych systemów utylizacji ścieków

Realizacja tego zadania wymagać będzie:

- rozbudowy sieci kanalizacyjnej pomiędzy istniejącą oczyszczalnią a najbliższymi wsiami

- budowy oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych i produkcyjnych dla wsi wymie-nionych wyżej

- budowy systemów odprowadzania i gromadzenia ścieków w pozostałych jednostkach osadniczych na terenie gminy.

Proponuje się następującą kolejność i zakres realizacji obiektów:

- wieś Pępowo – rozbudowa kolektorów ściekowych do Krzekotowic, Magdalenek, Babkowic i Gębic oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w tych wsiach; dowóz ścieków do oczyszczalni z pozostałych wsi

- wieś Skoraszewice – budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Skoraszewice i Krzyżanki wraz ze zbiornikiem na ścieki i dowóz do oczyszczalni w Pępowie; docelowo budowa oczyszczalni lub tłoczenie ścieków kolektorem ciśnieniowym do oczyszczalni w Pępowie

- wieś Czeluścin - czyszczalnia ścieków i kanalizacja sanitarna dla wsi; ewentualne włączenie się w system odprowadzania ścieków gminy Kobylin

- likwidacja nielegalnych podłączeń do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie wsi Pępowo i w pozostałych jednostkach wiejskich

Realizacja ww. zadań inwestycyjnych pozwoli na uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, a ponadto:

- zahamuje postępującą degradację środowiska przyrodniczego, a w szczególności zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych. (Proponowana wyżej kolejność realizacji oczyszczalni uwzględnia między innymi konieczność poprawy stanu czystości rzeki Dąbroczni i jej dopływów. Uzyskanie odpowiedniej klasy czystości tych cieków jest wymagane m. in. ze względu na ochronę wód gruntowych

- podniesie atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną gminy,

- podniesie znacznie standard życia mieszkańców miasta i gminy.

- upowszechnienie alternatywnych sposobów utylizacji ścieków –  oczyszczalnie przydomowe

Rozwój bezsieciowych metod odprowadzania i oczyszczania ścieków szczególnie pożądany będzie na terenach gdzie rozproszona zabudowa powoduje brak opłacalności budowy kanalizacji oraz panują sprzyjające warunki gruntowe.

Proponuje się realizację oczyszczalni przydomowych przede wszystkim we wsiach: Pasierby, Ludwinowo, Kościuszkowo, folwarki Dąbie, Anielin.

# 3.3 Gospodarka odpadami

Gmina posiada prawidłowo funkcjonujące wysypisko i rozwinięty system komunalnej zbiórki odpadów. Istniejące wysypisko w Czeluścinie posiada znaczną rezerwę pojemności, a także warunki terenowe do przyszłej rozbudowy.

Możliwe jest więc przyjęcie do realizacji następujących celów:

- Utrzymanie sprawności funkcjonowania komunalnego systemu zbiórki i składowania odpadów,

- Wprowadzenie na terenie gminy systemu segregacji odpadów komunalnych,

- Likwidacja istniejących nielegalnych wysypisk odpadów.

W celu efektywnej realizacji powyższych zadań proponuje się przyjęcie następującej hierarchii i  kolejności działań:

- Wyposażenie w odpowiedni sprzęt (dla utrzymania wysypiska, segregacji odpadów, zagęszczania, rozdrabniania) i uporządkowanie terenu gminnego wysypiska odpadów w Czeluścinie.

- Uzupełnienie zadrzewienie terenu wokół ww. wysypiska i stworzenie w ten sposób pasa ochronnego dla obiektu.

- Kontynuacja działań na rzecz rozszerzenia i usprawnienia komunalnego systemu zbiórki i segregacji odpadów oraz stopniowe wyposażenie wsi w pojemniki do segregacji odpadów.

- Wywóz odpadów z terenu lokalnych, „dzikich” składowisk na gminne wysypisko; ze względu na niewielką ilość odpadów nie proponuje się rekultywacji tych obiektów.

Realizacja ww. zadań wymaga kontynuacji rozpoczętych już przez gminę działań, tj. organizacji wywozu, ułatwienia w zakupie pojemników na śmieci itp. Pozwoli to na:

- zmniejszenie uciążliwości gminnego wysypiska w Czeluścinie

- przedłuży okres użytkowania obiektu.

- poprawę stanu środowiska,

Segregacja odpadów „u źródła” tj. prowadzona bezpośrednio przez mieszkańców, stanowić może dodatkowe źródło finansowania (odzysk surowców wtórnych). Ponadto wydłuży czas eksploatacji istniejącego wysypiska gminnego.

# 3.4 Energetyka

# Zaopatrzenie w energię elektryczną w gminie Pępowo odbywa się poprzez rozbudowaną sieć energetyczną średniego i niskiego napięcia oraz 56 stacji transformatorowych SN/nn. Moc zainstalowana, 5,19 MVA, jest niewystarczająca; brak rezerw energetycznych prowadzi do braku mocy i obniżenia napięcia, co z kolei wpływa na stan i trwałość urządzeń energetycznych. Celem działań gminy powinno być pełne zaopatrzenie mieszkańców w energię elektryczną wg potrzeb. Prognoza na 2006 rok zakłada przyrost sprzedaży energii do 9332 MWh.

# Rozpoczęta właśnie w sąsiedztwie wsi Pępowo, budowa Głównego Punktu Zasilania, rozwiąże problemy z przewidywanym zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

# Dodatkowo proponuje się:

# Wyprowadzić z GPZ linie napowietrzne 15 kV, które następnie wprowadzić do linii już istniejących celem zwiększenia napięcia do wymaganej wartości.

# W wskazanym jako obszar potencjalnej lokalizacji zorganizowanej działalności gospodarczej posadowić stację transformatorową, której wielkość wynikać będzie z bilansu mocy zapotrzebowanej oraz dalszej perspektywicznej zabudowy tere-nów. Stację proponuje się zasilić linią napowietrzną 15 kV bezpośrednio z GPZ.

# Budowę stacji transformatorowej w sąsiedztwie nowych osiedli we wsi Pępowo oraz we wsi Siedlec, zasilanych z GPZ .

# Docelowo obie stacje zasilić dwustronnie po 15 kV, łącząc je liniami już istnie-jącymi.

- Wymianę sieci niskiego i średniego napięcia w poszczególnych miejscowościach w celu eliminacji strat i zwiększenia mocy

Do bieżących zadań gminy będzie należało, wespół z dysponentem linii energetycznych:

- dbanie o utrzymanie istniejących sieci i stacji transformatorowych oraz ich sukcesywna wymiana, przede wszystkim w obszarach gęsto zabudowanych, na linie kablowe,

# stworzenie warunków zabezpieczenia energii dla potencjalnych inwestycji produkcyj-nych,

# zapewnienie właściwego oświetlenia dróg i ulic w poszczególnych miejscowościach

# 3.5 Gazownictwo

Wszystkie wsie w gminie Pępowo zaopatrzone są w gaz przewodowy. Jedynie fragment rozproszonej zabudowy wsi Pasierby pozbawiony jest dostępu do tego nośnika energii. Tak więc zasadniczy cel, jakim było zapewnienie dostawy gazu dla potrzeb bytowych wszystkim mieszkańcom na terenie gminy niemal w 100 % został osiągnięty.

Pełna gazyfikacja gminy oznaczać będzie powszechne przyłączenie gospodarstw domowych do sieci. Dalsze działania powinny dotyczyć systematycznego zwiększania ilości przyłączy domowych i wykorzystywania gazu dla celów grzewczych.

3.6 Telekomunikacja

Realizowany w ostatnich latach nowoczesny system telekomunikacyjny na terenie gminy stawia następujące zadanie:

utrzymanie prawidłowego działania i stopniowy rozwój systemu telekomu-nikacyjnego gminy

- Realizacja tego celu będzie wymagać współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. i innymi sieci, w tym telefonii bezprzewodowej. Podstawowe działania nie będą związane z nakładami finansowymi lecz z koordynacją i dostosowaniem planów rozwoju i moder-nizacji sieci do potrzeb lokalnych.

- Obowiązują ograniczenia inwestycyjne w pasach terenów, przez które przebiegają linia telefoniczne kablowe, w tym linia międzynarodowa.

- Nad zachodnim skrajem gminy przebiega linia radiowa Wrocław Poznań na odcinku Domachowo – Trzebnica. Obowiązują ograniczenia lokalizacyjne w pasie ochrony 500 m i strefie bliskiej 100 m. Ograniczenia dotyczą: wysokości budynków (w tym kominów), lokalizacji obiektów niemieszkalnych związanych z urządzeniami emitującymi fale radiowe, zakazem budowy urządzeń mogących zakłócać funkcjonowanie linii radiowo-telewizyjnej, obowiązuje uzgadnianie dokumentacji i zamierzeń lokalizacyjnych z jedno-stką organizacyjną odpowiedzialną za użytkowanie obiektów nadawczych i funkcjonowa-niem tej linii.

##### Komunikacja

Głównym celem rozwoju komunikacji drogowej na terenie gminy jest stwarzanie warunków dla materialnych, prawnych i organizacyjnych działań na rzecz realizacji systemu transportowego gminy zapewniającego:

- efektywność i bezpieczeństwo połączeń w transporcie publicznym

- ograniczenie uciążliwości komunikacji dla otoczenia

Cele szczególne można określić następująco:

- Zapewnienie sprawności funkcjonowania transportu przy rosnącym poziomie motoryzacji, oraz planowanym rozwoju przestrzennym gminy:

- modernizacja układu komunikacyjnego poprzez doprowadzenie do stanu zgodnego z normatywem technicznym dróg powiatowych,

- utworzenie funkcjonalnych ciągów głównych dróg powiatowych dla obsługi plano-wanych obszarów gospodarczych oraz powiązań z sąsiednimi terenami,

- zahamowanie degradacji całej pozostałej istniejącej infrastruktury drogowej poprzez systematyczne odnawianie nawierzchni masami bitumicznymi,

- likwidacje niebezpiecznych łuków we wsiach Siedlec (droga powiatowa 21-401), Magdalenki i Czeluścinek (droga powiatowa 21-462), Wilkonice (droga powiatowa 21-401)

- realizacja obejścia wsi Gębice w ciągu drogi 21-402

- wytworzenie nowych połączeń drogowych wynikających z planowanego rozwoju,

- likwidacja nawierzchni gruntowej w ciągu dróg powiatowych i gminnych

- systematyczne podnoszenie stanu technicznego dróg gminnych.

- Ograniczenie negatywnego wpływu komunikacji na środowisko naturalne,  warunki życia i bezpieczeństwo mieszkańców:

- zabezpieczenie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej przed oddziaływaniem transportu,

- działania na rzecz zaostrzenia wymogów dotyczących stanu technicznego pojazdów,

- intensyfikacja działań policji na rzecz porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach,

- kontrola ruchu pojazdów o ponadnormatywnym nacisku na oś,

- uwzględnienie wymogów osób niepełnosprawnych poprzez eliminowanie barier architek-tonicznych,

- dbanie o dobry stan techniczny istniejących chodników oraz dążenie do ich budowy w wszystkich miejscowościach,

- oddzielanie chodników od jezdni pasami zieleni, tam, gdzie warunki na to pozwalają

- wyznaczanie bezpiecznych przejść przez jezdnię,

- wdrożenie do realizacji tras rowerowych, turystycznych i dojazdowych do pracy

###### 3) Kierunki rozwoju

###### Układ komunikacyjny gminy Pępowo, nie wymaga zasadniczego i szerokiego rozwoju. Zarówno powiązania komunikacyjne (zewnętrzne i wewnętrzne) jak również skala zainwesto-wania terenu, jego rozwój, a także przekształcenia, wymagają głównie modernizacji istnie-jącej sieci drogowej i urządzeń oraz przede wszystkim poprawy standardu poszczególnych tras.

Gminę Pępowo nie przecina żadna droga o znaczeniu krajowym lub wojewódzkim. Krótki odcinek granicy południowej przylega do północnego skraju drogi regionalnej nr 324 relacji Szlichtyngowa – Głogów. Jest to droga III klasy technicznej, z jezdnia 6-7 m, koroną 8-9 m.

Średniodobowy ruch pojazdów wynosi na tym odcinków około 2500 pojazdów na dobę i ma tendencję wzrostową.

Zgodnie z nową klasyfikacji dróg powinna to być droga klasy GP – główna ruchu przyspieszonego, wyjątkowo klasy G – główna. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne) Minimalna szerokość w liniach rozgraniczających: 25,00 m, jezdnia dwupasmowa o szerokości 7, 0 m, korona 12,5 m. Obowiązuje zakaz zabudowy drogi oraz realizacji nowych podłączeń komunikacyjnych. Wskazana jest przebudowa skrzyżowania z drogą prowadzącą od wsi Raszewy i Pasierby. Konieczne jest zapewnienie wolnej przestrzeni na rozbudowę drogi regionalnej po stronie północnej.

Drogi powiatowe

Proponuje się uznać za drogi powiatowe „główne” grupę dróg tworzących funkcjonalne ciągi, dla obsługi wyznaczonych w Studium funkcjonalnych obszarów, oraz dających powiązania z sąsiednimi terenami:

- 21-401 Gostyń – Siedlec - Pępowo – Wilkoniczki - Dłoń

- 21-402 Krobia – Gębice - Pępowo – Kobylin

- 21-404 Pępowo – Babkowice – Gumienice – Pogorzela

Zalecana dla całej grupy docelowo:

- klasa G – główna, dopuszczalna Z – zbiorcza:

- min. szerokość w liniach rozgraniczających 25,00 – 20,00 m

- pożądane podniesienie parametrów do min. IV kl. technicznej i w miarę

ujednolicony standard.

- w pierwszym etapie, w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z normatywem, należy wykonać modernizację drogi nr 21-401 (odcinek od wsi Pępowo - Dłoń)

Dla pozostałych dróg powiatowych o znaczeniu lokalnym:

- 21-428 Ludwinowo – Sułkowice - Żychlewo

- 21-429 Pępowo – Ludwinowo

- 21-430 Siedlec – Babkowice

- 21-461 Pępowo – Zalesie Małe

- 21-462 Gębice – Magdalenki – Czeluścin – Kobylin

- 21-463 Sroki – Czeluścin – Raszewy

- 21-464 Krobia - Skoraszewice – Wilkoniczki – Raszewy

- 21-465 Skoraszewice – Gębice

- 21-466 Krzyżanki – Gębice

- 21-469 Skoraszewice – Gogolewo - Niepart

- 21-472 Skoraszewice - Oczkowice – Konary

- Wskazana klasa dróg: Z – zbiorcza, wyjątkowo L – lokalna, min. szerokość w liniach rozgraniczenia 20,00 – 15,00 m.

- Konieczna systematyczna modernizacja w celu doprowadzenia do uzyskania zgodności faktycznych parametrów z wymaganymi przez normatyw techniczny. W pierwszej kolejności wskazana modernizacja dróg o bardzo zaniżonych parametrach:

- Pożądane utwardzenie dróg powiatowych (likwidacja nawierzchni gruntowych)

- Systematyczna odnowa nawierzchni bitumicznych w celu zahamowania dalszej degrada-cji infrastruktury drogowej.

- Budowa nowych połączeń wynikających z planowanego rozwoju terenów pod mieszkal-nictwo i przemysł.

Drogi gminne

- Wskazana jest weryfikacja dróg gminnych. Proponuje się, podobnie jak przy drogach powiatowych stworzenie dwóch grup ww. dróg:

- dróg „głównych”

21-25-018 Pasierby I – Pasierby

21-25-019 Pasierby – granica gminy

21-25-013 odcinek Siedlec - Elęcin

21-25-015 Ludwinowo - Krzyżanki

- dróg „pozostałych”

od 21-25-001 do 21-25-012 drogi w obrębie miejscowości Pępowo

21-25-014 Dąbie- Kościuszkowo- Siedlec

21-25-016 Wilkonice – Wilkoniczki

21-25-017 Pępowo – Magdalenki

21-25-020 Pępowo - Anielin

21-25-021 Babkowice – Anielin

21-25-022 Kościuszkowo  - Dębówka

21-25-023 Gębice – Ludwinowo

21-25-024 Gębice – Kościuszkowo

21-25-025 Gębice – Olendry

21-25-026 Babkowice - Huby

21-25-027 Siedlec – Jasne Pole – Elęcin

21-25-028 Krzekotowice – stacja PKP

21-25-029 Gębice - Zapłocie

21-25-030 Babkowice –Zapłocie

21-25-031 Kościuszkowo – Zapłocie

21-25-032 Krzyżanki – Zapłocie

21-25-033 Skoraszewice – Zapłocie

- Należy dążyć do poprawy stanu dróg gminnych poprzez systematyczne:

- utwardzanie i ulepszanie nawierzchni,

- podnoszenie parametrów technicznych

- Wskazana klasa dróg gminnych: L – lokalne, D – dojazdowe.

Minimalna szerokość w liniach rozgraniczenia: dla dróg = 15,00 m ,

dla ulic = 12,00 – 10,00 m.

4) Ograniczenie uciążliwości komunikacji dla otoczenia.

Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia mieszkańców:

- zabezpieczenie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej przed oddziaływaniem komunikacji poprzez pasy zieleni, ekrany akustyczne,

- działania na rzecz zaostrzenia wymogów dot. stanu technicznego pojazdów,

- kontrola ruchu pojazdów o ponadnormatywnym nacisku na oś,

- promocja ruchu rowerowego i pieszego,

- wyprowadzanie intensywnego ruchu poza tereny ścisłej zabudowy poprzez realizacje obwodnic,

- przestrzeganie odległości zabudowy od dróg, szczególnie na nowoprojektowanych terenach.

Podniesienie bezpieczeństwa ruchu i mieszkańców:

- wprowadzenie stref ruchu uspokojonego w obszarach zabudowy mieszkaniowej,

- intensyfikacja działań policji na rzecz porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach,

- wdrożenie do realizacji ścieżek rowerowych turystycznych i komunikacyjnych, wyznaczanie bezpiecznych przejść na jezdniach,

- realizacja wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów,

- uwzględnienie wymogów osób niepełnosprawnych poprzez eliminowanie barier architektonicznych,

- budowa chodników w wszystkich miejscowościach oraz dbanie o dobry stan techniczny już istniejących, wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość starać się oddzielać chodniki od jezdni pasami zieleni.

5) Komunikacja zbiorowa

Komunikacja zbiorowa oparta jest, i tak pozostanie, w oparciu o linię kolejową oraz sieć połączeń PKS.

- Przez obszar gminy przebiega dwutorowa linia kolejowa nr 14 o randze linii pierwszorzędnej relacji: Głogów – Leszno – Ostrów (Łódź Kaliska) ze stacjami Pępowo i Czeluścin. Należy dążyć do większego wykorzystania połączeń i bocznic kolejowych, a także  do rozwoju bazy składowej w oparciu o istniejące obiekty. Docelowo wskazana jest elektryfikacja tej linii.

- Gmina nie ma bezpośredniego połączenia zbiorowej komunikacji samochodowej z ośrodkiem wojewódzkim. Istniejące powiązania z Gostyniem i Lesznem stanowią jedno-cześnie miejsca przesiadkowe. Rozwój sieci połączeń komunikacji autobusowej koniecz-ny jest ze względu na nowy podział  administracyjny i wynikające stąd owiązania (doty-czy zarówno połączeń z miastem powiatowym – Gostyniem, jak i miastem wojewódzkim – Poznaniem). Należy dążyć do realizacji nowych połączeń; wskazany rozwój sieci minibusów w rejonach małego natężenia ruchu pasażerskiego

#### 5. Rozwój społeczno-gospodarczy gminy

Gospodarka jest najważniejszą dziedziną rozwoju, generującą dochody własne gminy, które mogą z kolei zapewnić odpowiedni poziom usług społecznych. A przede wszystkim jest elementem warunkującym poziom dobro-bytu społeczności lokalnej. Szczególnie istotne jest tu zapewnienie niezbędnej liczby miejsc pracy, zarówno ze względów ekonomicznych jak i  społecznych.

Podstawowe uwarunkowania wpływające na kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego gminy:

- Uwarunkowania demograficzne:

- Stabilizacja liczby ludności gminy, z niewielką tendencją wzrostową

Do tej pory gmina Pępowo pod względem demograficznym rozwija się w średnim tempie. W latach 88 – 98  dynamika wzrostu wynosiła 101,2; w tym samym czasie ten sam wskaźnik dla powiatu gostyńskiego to 103,7.

Przewiduje się, że dalszy rozwój ludnościowy Pępowa będzie bardziej dynamiczny, a wskaźnik wzrostu demograficznego do roku 2010 osiągnie poziom 102,5.  Nadal jednak pozostanie niższy niż ogólny dla całego powiatu.

Przewidywany trend rozwojowy  pozwala zakładać, że ludność gminy osiągnie w perspektywie poziom  6250 mieszkańców.

Trendy demograficzne w rozwoju poszczególnych wsi:

| Miejscowości | Stan Istniejący | Przewidywane Zmiany | Przypuszczalne zaludnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| Babkowice Czeluścin Gębice Kościuszkowo Krzekotowice Krzyżanki Ludwinowo Magdalenki Pasierby Pępowo Siedlec Skoraszewice Wilkonice | 416 360 340 140 305 273 340 198 321 1761 574 633 436 | Trend wzrostowy Stabilizacja Trend wzrostowy Stabilizacja Stabilizacja Trend wzrostowy Trend wzrostowy Stabilizacja Stabilizacja Trend wzrostowy Trend wzrostowy Trend wzrostowy Trend wzrostowy | 430 360 350 140 310 280 350 200 325 1820 590 650 445 |

Wszystkie wsie w gminie uważa się za rozwojowe, jednak najwyższą dynamikę wzrostu przewiduje się dla wsi gminnej oraz Siedlec, Skoraszewic, Gębic i Ludwinowa.

Zakłada się również zmiany w strukturze wieku ludności. W najbliższych latach utrzymywać się będzie wysoki poziom liczebności młodzieży;  później, około roku 2010 zwiększy się znacznie udział ludności w wieku produkcyjnym – z 55,0 %  do 60,5 %.

Przewidywana struktura wieku:

| Przedziały wiekowe | Stan istniejący | Prognoza |
| --- | --- | --- |
|  | Osoby | % | Osoby | % |
| O - 2 lat | 226 | 3,7 | 280 | 4,5 |
| 3 - 6 lat | 411 | 6,8 | 415 | 6,6 |
| 7 - 15 lat | 987 | 16,3 | 740 | 11,8 |
| Wiek produkcyjny | 3337 | 55,0 | 3780 | 60,5 |
| Wiek poprodukcyjny | 908 | 15,0 | 810 | 13,0 |
| Razem | 6061 | 100,0 | 6250 | 100,0 |

- Niewielkie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych, w stosunku do ogólnej liczby pracujących

Obecnie na terenie gminy Pępowo działa 290 podmiotów gospodarczych objętych rejestrem REGON. Wskaźnik natężenia występowania podmiotów gospodarczych w przeli-czeniu na 1000 mieszkańców jest na poziomie średnim i wynosi 48 podmiotów. Ten sam wskaźnik dla:

- całego powiatu gostyńskiego                   - 59 podmiotów

- terenów wiejskich byłego województwa - 46 podmiotów

W strukturze podmiotów dominują zakłady o charakterze handlowym - stanowią one prawie 30% ogółu. 35% wszystkich podmiotów funkcjonuje w dziale przemysł i budownictwo - jest to jeden z najwyższych wskaźników wśród gmin wiejskich byłego województwa.

- Utrzymujący się średnio wysoki poziom bezrobocia

- stopa bezrobocia na poziomie średnim, wyższa od średniej w byłym wojewódz-twie, niższa niż średnia kraju.

- ciągły spadek liczby bezrobotnych, w ciągu ostatnich 5 lat liczba ta spadła o około 40 %.

Teren powiatu Gostyń to obszar o dość wysokiej stopie bezrobocia.

Wskaźnik ten w 1998 roku osiągnął poziom 11,5 (średni wskaźnik dla byłego wojewódz-twa - 9,0).

Niezbędne jest podjęcie działań w celu podniesienia aktywizacji gospodarczej obszaru gminy, umożliwiającej likwidację bezrobocia i zmiany w strukturze zatrudnienia. Pożądany jest odpływ siły roboczej z działu rolnictwa na rzecz innej działalności gospodarczej i sfery usług.

Przewidywany wzrost liczebności grupy produkcyjnej ludności, zapewnienie miejsc pracy dla bezrobotnych  (w 1998 r. było zarejestrowanych w gminie 225 osób jako bezrobotni)  wymusza potrzebę utworzenia na terenie gminy około 800 miejsc pracy.

- Niskie i średnie kwalifikacje zasobów pracy, przede wszystkim w miejscowościach, gdzie silnie rozwinięty był sektor rolnictwa państwowego

- Pozytywne cechy mieszkańców związane z tradycyjną wielkopolską solidnością i przywiązaniem do miejsca zamieszkania i pracy

- Uwarunkowania wynikające z wyposażenia gminy w urządzenia infrastruktury społecznej i technicznej:

- Stosunkowo dobre wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej (omówione wyżej)

- Dobre wyposażenie w obiekty infrastruktury społecznej

Oświata i wychowanie:

- przedszkola: zapewnienie miejsc dla około 100 dzieci w wieku 6 lat (aktualnie potrzeby te są zaspokojone), oraz przynajmniej 80 miejsc dla dzieci w wieku od 3-5 lat  (tj. 25 % całej grupy wiekowej). Obecnie wychowaniem przedszkolnym objętych jest tylko 8 % tych dzieci.

- szkoły podstawowe i gimnazja:  zapewnienie około 850 miejsc w szkołach

podstawowych i gimnazjach  (aktualna liczba miejsc jest wystarczająca).

Kultura: rozwijanie działalności kulturalnej w ramach istniejących placówek

- świetlice – dostępność wystarczająca,

- biblioteki - poprawa warunków funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w

- Pępowie,

- ułatwienie dostępności do zbiorów – tworzenie nowych punktów

bibliotecznych (np. w Pasierbach, Ludwinowie)

Opieka zdrowotna - utrzymanie istniejącej apteki oraz tworzenie warunków do

funkcjonowania przychodni

Sport - rozwój sieci boisk wiejskich w celu poprawy dostępności do terenów sportowych - wskazana realizacja boiska w pierwszej kolejności we wsi Babkowice i Wilkonice.

- Położenie na skrzyżowaniu wielu dróg powiatowych, co przede wszystkim stwarza dogodne połączenie z gminami ościennymi (omówione wyżej)

- Duża liczba potencjalnych terenów pod rozwój budownictwa mieszkaniowego, przede wszystkim we wsi Pępowo, jednak najczęściej nie uzbrojonych

Dobre warunki mieszkaniowe mieszkańców to jeden z głównych czynników stano-wiących o jakości życia.

Poprawę tych warunków można uzyskać poprzez:

- poprawę stanu istniejących zasobów, ich bieżące i kapitalne remonty w celu podniesienia standardów wyposażenia,

- promocja budownictwa jednorodzinnego, tworzenie rezerw terenów pod nową zabu-dowę, uzbrojenie terenów, pozyskiwanie gruntów do zasobów komunalnych, budowa tanich mieszkań komunalnych, rotacyjnych dla rodzin najuboższych.

- Brak terenów pod rozwój zorganizowanej działalności gospodarczej

Istnieją możliwości, co wynika z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, realizacji działalności gospodarczej w ramach terenów zagrodowych w poszczególnych wsiach. Skala tej działalności może być jednak niewielka.

- Dekapitalizacja zasobów mieszkaniowych

Jest to zjawisko na szczęście niewielkie. Obniżenie standardów może wynikać z ograniczenia zasobów finansowych, zwłaszcza ludzi starczych i to zjawisko może się pogłębiać.

- Uwarunkowania ekonomiczne:

- Średni poziom aktywności gospodarczej i inicjatyw społeczności lokalnej

- Brak wolnych kapitałów mogących przyczyniać się do rozwoju gminy

- Niski poziom wydatków majątkowych i znaczny udział wydatków bieżących

- Istnienie Stowarzyszenia Centrum Rozwoju - podmiotu towarzyszącego rozwojowi inicjatyw społecznych i gospodarczych

- Wysoka produkcja rolna przy ograniczonym poziomie zbytu produktów

- Położenie w sąsiedztwie dużych zakładów przetwórstwa płodów rolnych

- Uwarunkowania wynikające z koncepcji polityki przestrzennej kraju

i Studium zagospodarowania przestrzennego województwa leszczyńskiego

- Zapewnienie trwałego, dynamicznego i zrównoważonego rozwoju w oparciu o wykorzys-tanie własnych zasobów oraz walorów położenia tranzytowego, a także sąsiedztwa z Unią Europejską

- Zrównoważony rozwój małej i średniej przedsiębiorczości nastawiony na elastyczną produkcję, zwłaszcza wykorzystującej lokalne warunki i surowce

- Zapewnienie  optymalnej struktury agrarnej stymulującej wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

- Opracowanie programu modernizacji struktury gospodarczej, przestrzennej   i transpor-towej

- Realizacja programu małej retencji

- Rozwój gospodarczy podporządkowany polityce rozwoju zrównoważonego zgodnego z warunkami przyrodniczymi

- Zapobieganie dekapitalizacji majątku i realizacja budownictwa komunalnego

- Wyrównanie różnic w zakresie wyposażenie wiejskiej jednostek osadniczych w podstawowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej

- Wykorzystanie walorów rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla produkcji zdrowej żywności oraz rozbudowa przetwórstwa i przechowalnictwa płodów rolnych

- Aktywizacja wsi Pępowo jako ośrodka usługowego obsługi ludności i gospodarki rolnej, rozwoju mieszkalnictwa i drobnego przemysłu

Cele rozwoju społeczno-gospodarczego gminy

Sfera społeczna

Poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez:

- Stworzenie programu budownictwa mieszkaniowego uwzględniającego pozyskiwanie gruntów, kompleksowe uzbrajanie terenów, pomoc w kontaktach z wyspecjalizowanymi firmami wykonawczymi i jednostkami obsługi finansowej

- Poprawa stanu istniejących zasobów mieszkaniowych poprzez remonty i podnoszenie standardów wyposażenia

- Zmniejszanie stopnia bezrobocia poprzez wzrost aktywności gospodarczej, rozwój aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, prowadzenie robót publicznych, zwłaszcza w zakresie rozwoju infrastruktury gminnej, tworzenie preferencyjnych warunków dla jednostek tworzących nowe miejsca pracy

- Wyrównywanie warunków zamieszkania wszystkich mieszkańców gminy poprzez wyposażenie wiejskiej jednostek osadniczych w podstawowe obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i społecznej

Gospodarka lokalna

Stymulowanie rozwoju działalności gospodarczej poprzez:

- Tworzenie stref aktywności gospodarczej w rejonach rozwiniętej infrastruktury technicznej oraz wspieranie przekształcania niedochodowych gospodarstw rolnych w obiekty usługowe i drobnego przetwórstwa

- Sukcesywne zwiększanie wydatków z budżetu gminy na cele inwestycyjne związane przede wszystkim z rozwojem infrastruktury komunalnej

- Opracowanie i realizacja programów związanych z podnoszeniem atrakcyjności inwesty-cyjnej gminy oraz pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy pomocowych

- Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju turystyki oraz budowy bazy turystycznej, zwłaszcza w oparciu o Stadninę Koni w  Pępowie

- Tworzenia warunków do instalowania urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, efektywnego użytkowania i oszczędzania  energii, wprowadzania niekonwencjonalnych źródeł energii, zmierzania do wytwarzania energii z biomasy,

Rolnicza przestrzeń produkcyjna

Wykorzystanie potencjału rolnego poprzez:

- Dostosowanie produkcji rolnej do potrzeb rynku i zdolności przetwórstwa rolno-spożywczego, zwłaszcza przez rozwój specjalistycznych upraw o dużej pracochłonności

- Ochronę gruntów wysokich klas bonitacyjnych i kompleksów najwyższej przydatności rolniczej

- Restrukturyzację rolnictwa w kierunku zmniejszenia zatrudnienia w produkcji rolnej na rzecz przetwórstwa i usług

- Poprawa struktury wielkości gospodarstw kosztem zasobów AWRSP i gospodarstw nierentownych oraz rozwój gospodarstw farmerskich i rodzinnych

- Zalesienie gruntów w obszarach ochronnych ujęć wody

- Zachowanie użytków zielonych w dolinach rzecznych, zarówno jako bazy paszowej dla chowu bydła,  jak i łączników ekologicznych

- Rozwój usług specjalistycznych na potrzeby rolnictwa i ludności

- Tworzenie gospodarstw agroturystycznych na terenach o największych walorach krajo-brazowych i przyrodniczych

Komunikacja

Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i ulicach poprzez:

- Przebudowę niebezpiecznych odcinków dróg,

- Poprawę stanu technicznego dróg i uzyskanie zgodności określonej klasy  drogi z parametrami wynikającymi  z normatywów technicznych

- Weryfikację sieci drogowej pod kątem dogodności powiązań komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi miejscowościami

- Realizację tras (ścieżek) rowerowych zarówno dla wykorzystania rekreacyjnego, jak i dojazdów do pracy

- Utrzymanie i polepszenie stanu technicznego ulic we wsi gminnej Pępowo

- Wprowadzenie stref ruchu uspokojonego w obszarach zabudowy mieszkaniowej,

Edukacja

Podnoszenie wiedzy i świadomości społecznej poprzez działania polegające na:

- Wspomaganiu programów związanych ze zdobywaniem nowych zawodów i umiejętności oraz zmianą kwalifikacji, i dostosowaniem siły roboczej do potrzeb rynku

- Prowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej zapoznającej mieszkańców gminy z walorami środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego oraz koniecznością ich poszanowania i ochrony

- Wprowadzeniu ułatwień dla inwestorów podejmujących realizację indywidualnych urządzeń związanych z ochroną środowiska (np. przydomowych oczyszczalni ścieków, technologii eliminujących skażenie atmosfery, indywidualnych metod utylizacji itp.), częściowe dofinansowanie inwestycji, zwolnienia z podatków lokalnych

- Propagowaniu i pomocy w realizacji produkcji zdrowej żywności oraz organizacji indywidualnych ośrodków agroturystycznych

- Promocja działalności materiało-, energo-, i wodooszczędnych, technologii mało- i bezopadowych, zamkniętych obiegów wody, recyrkulacji odpadów, hermetyzacji procesów produkcyjnych, zmian technologicznych, minimalizacji ilości wytwarzanych i odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, zmiany systemów grzewczych

#### III. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

- Obszary dla realizacji procesów urbanizacyjnych

Główne założenie rozwoju przestrzennego gminy i poszczególnych miejscowości to stworzenie możliwości poprawy warunków zamieszkania i pracy wszystkim miesz-kańcom gminy. Dlatego w obrębie terenów wiejskich wyznaczono tereny rozwojowe oraz określono ich podstawowe funkcje i generalne zasady zagospodarowania.

Wyznaczono obszary o przyjęto następujące kryteria ich wyboru:

- Tereny zainwestowane o zróżnicowanej zabudowie i dominującej funkcji miesz-kaniowej lub zagrodowej określone jako tereny intensyfikacji i modernizacji zabudowy.

- Tereny potencjalnej zabudowy, przydatne dla funkcji osadniczej, o dobrych warunkach gruntowych, położone w zasięgu sieci uzbrojenia inżynieryjnego określone jako tereny rozwojowe.

###### Tereny o niejednorodnych cechach, znajdujące się w obrębie stref  ochronnych, położone w obrębie ograniczeń inwestycyjnych, określone jako tereny do inwes-towania na specjalnych warunkach.

- Obszary rozwoju intensywnej produkcji rolnej

Grunty orne w obrębie kompleksów glebowych o najwyższej przydatności rolniczej oraz użytki zielone położone w obniżeniach dolinnych pozostawia się w użytkowaniu rolniczym. Intensywna uprawa rolna powinna wiązać się z wyłączeniem inwestowania kubaturowego na tych obszarach oraz respektowaniem ograniczeń wynikających z położenia w strefach ochronnych.

- Strefy zorganizowanej działalności gospodarczej

###### Najbardziej korzystne tereny dla prowadzenia działalności inwestycyjnej o charakterze przemysłowym, magazynowo-składowym, hurtowym. Decydującymi kryteriami wyboru tych terenów były: dogodne położenie w stosunku do głównego układu komunikacyjnego, oddalenie od zabudowy mieszkaniowe, łatwość wyposażenia w podstawowe media uzbrojenia inżynieryjnego, a ponadto położenie w sąsiedztwie terenów o podobnych funkcjach. Największy kompleks takich terenów wyznaczono na południowy-wschód od zwartej zabudowy wsi Pępowo.

- Obszary korzystne dla rozwoju rekreacji i turystyki

Obszary wskazane dla rozwoju funkcji rekreacyjnej wiążą się przede wszystkim z cechami środowiska przyrodniczego. Dla wykorzystania rekreacyjnego wskazane są obszary leśne oraz tereny sąsiadujące z obiektami o walorach kulturowych bądź urządzeniami sportowymi.

Atrakcyjność krajobrazowa oraz walory kulturowe stanowić powinny podstawę rozwoju turystyki weekendowej, np. związanej z turystyką rowerową, konną, także w powiązaniu z gminami ościennymi.

Wyznaczono obszary potencjalnej lokalizacji obiektów rekreacyjnych w sąsiedztwie wsi Pępowo, mając na uwadze zarówno wykorzystanie istniejącej bazy hotelowej  (pałace w Pępowie i Gębicach) oraz potencjału stadniny koni.

- Ograniczenia prawne w dysponowaniu przestrzenią

- Grunty rolne i lasy – chronione przed zmianą użytkowania na mocy Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78 z 1995 r.),

- Obszary w strefie ochronnej wokół ujęć wody – chronione na mocy Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz.U. Nr 116, po.505)

- Obszary w strefach ochronnych infrastruktury technicznej – ograniczenia w zagospodarowaniu na mocy Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. Nr139, poz. 139 z 1995 r), Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 stycznia w sprawie szczegółowych wytycznych projektowania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w  zakresie ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego (Dz.U. Nr z 1985 r.)

- Obszary w strefach uciążliwości od dróg na podstawie Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz.60 z 1985 r.)

- Obszary objęte ochroną konserwatorską w obrębie stref ochrony konserwatorskiej A, B, E, K oraz strefach ochrony archeologicznej na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 1062 r. o ochronie dóbr kultury DZ.U. Nr 10 poz. 48 z 1962 r)

(Do cytowanych ustaw stosuje się także późniejsze ich zmiany)

IV. KIERUNKI  POLITYKI  PRZESTRZENNEJ

Polityka przestrzenna jest procesem decyzyjnym związanym z zarządzaniem i planowaniem, przy czym decyzje te dotyczą rozwoju przestrzennego. Podstawowe komponenty tej polityki to:

- polityka lokalizacyjna

- polityka w z zakresie użytkowania terenu

- polityka w zakresie obrotu nieruchomościami

- polityka inwestycyjna

Polityka przestrzenna przenika się z polityką ekologiczną, społeczną, ekonomiczną. Politykę w zakresie zagospodarowania przestrzennego gminy określa się jako działania w odniesieniu do określonego w ustawie zakresu studium i działania mające doprowadzić do osiągnięcia określonych celów – kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Podstawowe instrumenty polityki przestrzennej:

- Regulacje prawne – ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, plany użytkowania terenu, podziały geodezyjne, decyzje administracyjne (pozwolenia, nakazy, zakazy, kary)

- Zarządzanie makroekonomiczne – ulgi, podatki, kredyty, obligacje, subsydia, programy finansowe

- Instytucje – agencje rozwoju, trusty rozwoju społeczności lokalnej, ośrodki pomocy technicznej dla społeczności lokalnej

- Planowanie rozwoju – plany rozwoju, strategie rozwoju, studia i projekty urbanistyczne, programy rozwoju infrastruktury

- Informacja – obserwacja rozwoju przestrzennego, bazy danych (katastry, rejestry, informacje), systemy informacji o terenie, programy edukacyjne dot. rozwoju przestrzennego

- Marketing urbanistyczny – promocja, reklama, oferty lokalizacyjne, kształtowanie produktu miejskiego, analizy rynkowe

- Działania bezpośrednie – pozyskiwanie terenu, uzbrajanie inżynieryjne terenu, prywatyzacja, publiczno-prywatne projekty inwestycyjne

Stosownie do przepisu art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o

zagospodarowaniu przestrzennym w studium określa się:

- Obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną

- Działania w zakresie ochrony lokalnych wartości środowiska przyrodniczego i przeciwdziałania zagrożeniom

- Zasady funkcjonowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej

- Działania dotyczące przekształceń i rehabilitacji w terenach zabudowanych

- Zasady przeznaczania terenów do zabudowy, w celu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej w tym zakresie

- Kierunki rozwoju komunikacji

- Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej

- Obszary niezbędne dla realizacji polityki państwa na obszarze gminy

- Obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będzie obowiązkowe

#### 1. Obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną

  - Środowisko przyrodnicze

Obszary i obiekty wprowadzone na mocy Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 roku (Dz.U. Nr 114 z 1991 r., z późniejszymi zmianami)

Rezerwaty leśne

Na terenie gminy Pępowo znajdują się dwa rezerwaty leśne: Czerwona Róża oraz Pępowo.

W celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonych do naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z walorów krajobrazowych obowiązują na tym obszarze ograniczenia i zakazy oraz określone zasady gospodarowania. Podstawowym  celem jest ochrona tych terenów przed zmianami lub utratą wartości przyrodniczych.

Ograniczenia i zakazy:

Zakazuje się: wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych

nieczystości, niszczenia gleby

Ogranicza się: stosowanie chemicznych środków ochrony roślin na rzecz

szerszego rozpowszechniania biologicznych metod zwalczania

szkodników

#### Pomniki przyrody

Na podstawie Rozporządzenia Nr 9/98 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 8 grudnia 1998 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody uznano za podlegające ochronie jako pomniki przyrody następujące twory przyrody:

- Trzy  jarząby brekinie o obwodzie 170, 200, 150 cm w oddziale 268 Leśnictwa Pępowo

- Dąb szypulkowy o obwodzie 330 cm i wysokości  24 m w oddziale 25 Leśnictwa Dobrapomoc

- Jarząb brekinia o obwodzie 100 cm i wysokości 13 m w  oddziale 226 w Leśnictwie Siedlec

- Jesion wyniosły o obwodzie 435 cm i wysokości 26 m we wsi Skoraszewice

- Jesion wyniosły o obwodzie 290 cm i wysokości 25 m w parku we wsi Skoraszewice

- Platan klonolistny o obwodzie 385 cm i wysokości 26 m w parku we wsi Skoraszewice

- Platan klonolistny o obwodzie 300 cm i wysokości 27 m w parku we wsi Skoraszewice

- Dąb szypułkowy o obwodzie 450 cm i wysokości 28 m w parku we wsi Skoraszewice

- Dąb szypułkowy o obwodzie 340 cm i wysokości 30 m w parku we wsi Skoraszewice

- Dąb szypułkowy o obwodzie 308 cm i wysokości 30 m w parku we wsi Skoraszewice

- Dąb szypułkowy o obwodzie 360 cm i wysokości 20 m w parku we wsi Skoraszewice

- Dąb szypułkowy o obwodzie 425 cm i wysokości 26 m w parku we wsi Skoraszewice

- Dąb szypułkowy o obwodzie 410 cm i wysokości 20 m w parku we wsi Skoraszewice

Ochrona pomników przyrody polega na wprowadzaniu następujących zakazów:

- wycinania, niszczenie i uszkadzania drzew; pozyskiwania pączków, kwiatów, owoców i liści;

- zanieczyszczania i niszczenia gleby w zasięgu korony i korzeni drzew;

- wzniecania ognia w pobliżu; wznoszenia wszelkich budowli w zasięgu korony i korzeni;

- umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń i innych znaków nie związanych z ochroną pomnika;

- oraz ograniczenia wchodzenia na drzewa z wyjątkiem wykonania zabiegów pielęgna-cyjno-sanitarnych w przypadkach bezpośredniego zagrożenia publicznego lub uzgodnio-nych z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

  - Środowisko kulturowe

Działania na obszarach objętych ochroną konserwatorską podporządkowane muszą być przepisom szczególnym dotyczącym ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym tych obszarów oraz opracowanymi dla nich planami ochrony.

Obszary i obiekty chronione stanowią znaczący potencjał dla rozwoju turystyki. Szczególną uwagę należy zwracać na możliwość modernizacji obiektów zabytkowych pod kątem przystosowania ich dla obsługi ruchu turystycznego.

Przy wydawaniu decyzji związanych z zagospodarowaniem terenów znajdujących się w strefach ochrony lub w pobliżu miejsc historycznych należy uwzględnić ich znaczenie w przestrzeni i ustalić warunki ich prawidłowej ekspozycji. Na terenie gminy udokumentowanych jest około 120 stanowisk archeologicznych zlokalizowanych głównie w sąsiedztwie dolin rzecznych. Obowiązuje bezwzględny zakaz zabudowy, rozkopywania, przekształcania tych terenów.

Wśród zabytków i zespołów zabytkowych dominują obiekty kultu religijnego oraz zespoły pałacowo-parkowe. Należy zachować i chronić obiekty i zespoły obiektów wpisane do rejestru zabytków – tj. objęte strefami ochrony konserwatorskiej „A”:

W strefie pełnej ochrony konserwatorskiej „A” oraz w strefie „B” ochrony konserwa-torskiej wszelkie działania inwestycyjne, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany gaba-rytów, zmiany w architekturze wymagają uzgodnienia w Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie koncepcji i projektu.

Ustalenia konserwatorskie:

- dotyczące zachowania układów przestrzennych:

- respektowanie podziałów działek wg tradycji historycznej

- dostosowanie nowej zabudowy do skali i charakteru zabudowy historycznej

- dotyczące uzupełnienia lub sporządzenia dokumentacji:

- studia historyczno-architektoniczne dla obiektów szczególnie cennych jak:

pałac w Gębicach, pałac w Skoraszewicach, kościół w Pępowie,

- studium historyczno - architektonicznego dla kościoła parafialnego w Pępowie

- dokumentacja ewidencyjna parków w Skoraszewicach i Pępowie

- plany zagospodarowania przestrzennego obszarów zabytkowych

- dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania

- zachować istniejące obiekty zabytkowe bez naruszania wysokości, skali i linii zabudowy.

- zachować istniejącą sieć uliczną oraz szerokość ulic.

- w strefie ochrony konserwatorskiej nie należy przewidywać rozbudowy i lokalizacji zakładów produkcyjnych.

- Ochrona lokalnych wartości środowiska przyrodniczego,

eliminowanie zagrożeń

2.1 Zapewnienie równowagi przyrodniczej w środowisku

Jednym z podstawowych elementów sprzyjających zachowaniu równowagi przyro-dniczej w środowisku jest tworzenie wewnętrznego systemu terenów przyrodniczo czynnych. System ten łączy gminę z obszarami o wysokich walorach przyrodniczych, ma na celu zapobiec dzieleniu przestrzeni na izolowane obszary.

Najbardziej wartościowe, wyróżniające się walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, fragmenty terenu, położone są w środkowej części gminy, przecinając niejako osiowo obszar gminy oraz w części północnej - kompleks leśny, tworząc mozaikę ekosystemów leśno-łąkowych.

Do tego systemu należy obniżenie dolinne Dąbroczny oraz ekosystemy leśne. Dolina pełni funkcję lokalnego łącznika ekologicznego, uzupełniając zasadniczy system powiązań przyrodniczo-ekologicznych oraz spełniając funkcje lokalnego korytarza zasilania i wymiany wartości ekologicznych oraz powietrza. Mogą wzbogacić ten system dość liczne, ale obecnie słabo funkcjonujące łączniki wododziałowe oraz drobne, obudowane zielenią łęgową, cieki wodne.

Wskazane jest utrzymanie łąkowego charakteru tych terenów, uzupełnienie oraz utrzymanie i wzbogacenie otoczenia dolin zielenią drzew i krzewów.

Istotnym działaniem jest przywrócenie pierwotnych walorów obszarom zdegra-dowanym w wyniku skażenia środowiska niewłaściwej gospodarki rolnej.

Miejscowych źródeł zanieczyszczeń jest wiele, ale na szczęście nie stanowią zasad-niczego zagrożenia dla funkcjonowania środowiska.

Wszystkie cieki wodne na terenie gminy prowadzą wody zanieczyszczone. Poprawa stanu czystości wód wymaga:

- Uregulowania gospodarki ściekowej na terenie gminy, a w pierwszym rzędzie wyeliminowania spływu ścieków sanitarnych do wód otwartych

- Zapobiegania przedostawaniu się zanieczyszczeń z pól do cieków poprzez wprowadzenie przegród biologicznych w postaci zieleni w sąsiedztwie

Intensywne użytkowanie przestrzeni rolniczej oraz dzielenie jej na wyizolowane obszary jest jedną z przyczyn degradacji środowiska. Aby temu zapobiec proponuje się:

- Zachowanie i wprowadzenie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych (przy miedzach i ciekach)

- Zachowanie miedz

- Zachowanie i odtworzenie oczek wodnych

Lasy położone na północy oraz w mniejszych kompleksach na południu nie wykazują wyraźniejszych uszkodzeń. Przy odpowiednich zabiegach pielęgnacyjnych oraz wyelimino-waniu źródeł emisji zanieczyszczeń możliwe jest utrzymanie dobrego stanu drzewostanu.

2.2 Zabezpieczenie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych

Respektowanie zasad ochrony w obszarach płytkiego występowania wód gruntowych. Występowanie na terenie gminy wód gruntowych na nie-wielkich głębokościach narzuca pewne ograniczenia w inwestowaniu (zakaz budowy obiektów mogących wpłynąć na pogorszenie stanu czystości wód) oraz zagospodarowaniu terenu (zakaz odprowadzania ścieków do gruntu, ograniczenia w stosowaniu środków chemicznych przy uprawach)

Przestrzeganie zasad gospodarowania w strefach ochronnych wokół ujęć wody. Na terenie gminy wykorzystywane są przede wszystkim wody z ujęć czwartorzędowych wgłębnych o stosunkowo niskim zagrożeniu skażeniami.

Na terenie stref ochrony bezpośredniej należy zapewnić odprowadzenie wód opadowych.

Budowa oczyszczalni ścieków. Zaopatrzenie w wodę bez realizacji sieci kanalizacji sanitarnej jest przyczyną zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych. Odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych i gruntu, zwłaszcza w obszarach struktur wodonośnych poziomu gruntowego bez warstwy izolacyjnej stwarza zagrożenie skażenia tych wód.

Zwiększenie retencyjności wód. Dla zwiększenia retencyjności wód zaleca się: wprowadzenie zieleni w strefach wododziałowych, zaniechanie regulacji cieków polegającej na prostowaniu i skracaniu biegów, zaniechaniu osuszania terenu, ograniczeniu spływów powierzchniowych z pól poprzez biologiczną zabudowę cieków, stosowanie fitomelioracji polegającej na wprowadzeniu zadrzewień i zakrzewień śródpolnych.

Zwiększenie retencyjności wód ściśle wiąże się z zabezpieczeniem terenów przed ewentualnymi skutkami nadmiernych opadów i powodzi.

Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w celu ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych; przeciwdziałanie wykorzystaniu tych wyrobisk jako niezorganizowanych wysypisk śmieci i wylewisk.

2.3 Poprawa stanu czystości powietrza i ochrona środowiska przed hałasem

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw stałych poprzez: promowanie paliwa ekologicznego, gazyfikację jednostek osadniczych, instalowanie urządzeń redukujących zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, ograniczenie liczby emitorów zanieczyszczeń.

Ograniczenie wpływu emisji zanieczyszczeń i hałasu powodowanych przez komunikację poprzez: kierowanie ruchu tranzytowego poza granice obszarów ścisłej zabudowy, wprowadzenie pasów zieleni izolacyjnej, usprawnienie ruchu komunikacyjnego (zwiększenie płynności ruchu).

3. Rolnicza przestrzeń produkcyjna

Wyrazem polityki gminy w zakresie ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest ograniczenie przeznaczania gruntów wysokich i średnich klas bonitacyjnych na cele pozarolnicze. Niemal cała powierzchnia gminy znajduje się w obrębie bardzo dobrych i dobrych kompleksów glebowych. Jednocześnie brak zagrożeń zewnętrznych sprzyja rozwojowi produkcji zdrowej żywności. Zakaz rozpraszania zabudowy, obok zmniejszenia kosztów związanych z budową sieci uzbrojenia inżynieryjnego, pozwala w najprostszy sposób chronić grunty rolne.

Zwiększanie dochodowości rolnictwa poprzez: poprawę struktury wielkościowej gospodarstw oraz rozwój gospodarstw rodzinnych i specjalistycznych, popularyzacja oraz wprowadzanie nowych technologii w produkcji roślinnej i zwierzęcej, permanentny system szkoleń oraz doradztwa rolniczego i ekonomicznego, pomoc oraz organizację przy tworzeniu grup producenckich, zwiększanie intensywności produkcji rolnej w pełnej zgodności zasiewów z cechami i wydajnością gleb, wprowadzanie nowych jakościowo odmian zbóż pożądanych w przetwórstwie i piekarnictwie, dostosowanie asortymentu upraw warzywniczych oraz jakości produkcji do potrzeb rynku lokalnego i oczekiwań firm przetwórczych, organizacja własnych małych przetwórni oraz przechowalni warzyw i owoców.

Restrukturyzacji rolnictwa towarzyszyć musi rozwój lokalnej przedsiębiorczości pozwalający wzbogacić i zróżnicować przestrzeń gospodarczą wsi o funkcje alternatywne i komplementarne względem rolnictwa. Polityka gminy wobec obszarów wiejskich polegać będzie na wspieraniu rozwoju usług dla sfery rolniczej, a także organizacji przechowalnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Rola gminy w kształtowaniu oblicza obszarów wiejskich jest olbrzymia i obejmuje sferę społeczną (doposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę techniczną i społeczną), organizacyjną (szkolenia z zakresu tworzenia i funkcjonowania małych firm, zasad księgowości, marketingu, tworzenia gospodarstw agroturystycznych), promocyjną (umożliwienie wykorzystania nieczynnych obiektów, stosowanie ulg w podatkach i opłatach, wspierania kredytów, pomoc w organizacji grup producenckich).

4. Tereny zabudowane - struktura przekształceń, intensyfikacji rozwoju,

odnowy

Intensyfikacja rozwoju poprzez uzupełnianie i przekształcanie zabudowy, wypełnienie wolnych przestrzeni, modernizacja zabudowy to podstawowe działania w obszarach zainwestowania miejskiego i wiejskiego. Na terenach zwartej zabudowy uzupełnianie zabudowy może następować bez wcześniejszego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) Zasada sąsiedztwa

- nawiązanie do linii zabudowy istniejących obiektów, z zastrzeżeniem, że nie jest to sprzeczne z ustaleniami dotyczącymi modernizacji układu komunikacyjnego

- nawiązanie do gabarytów i przeznaczenia obiektów sąsiednich

2) zasada tradycji

- nawiązanie do architektury lokalnej, z zastrzeżeniem, że nie naśladuje się form obcych w danym środowisku kulturowym

- nawiązanie do formy dachów i rodzaju pokryć dachowych dominujących w danej miejscowości, z preferencją dla dwuspadowych o nachyleniu 45° oraz zakazem przesunięć w pionie

- nawiązanie do tradycji wykończenia szczytów i elewacji

3) zasada respektowania ograniczeń

- wynikających z prawa własności

- wynikających z warunków środowiska i cech fizjograficznych

- wynikających z położenia w strefach ochrony konserwatorskiej

- nie dopuszczanie do lokalizacja obiektów i funkcji uciążliwych

W obrębie obszarów objętych ochroną konserwatorską oraz obszarów o wysokich walorach przestrzennych konieczne są działania ukierunkowane na ochronę i odnowę wartości kulturowych i ekologicznych. Szczególnie dotyczy to historycznych układów zabudowy wsi Gębice, Skoraszewice, Pępowo, Siedlec. Rewitalizacja  połączona być musi z promowaniem nowych aktywności społeczności lokalnej zamieszkującej obszar, którego działania te dotyczą.

5. Obszary potencjalnego rozwoju systemu osadniczego

W cele zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej wskazuje się tereny pod lokalizację funkcji mieszkaniowych usługowych i towarzyszących zabudowie mieszkaniowej.

Pod zabudowę przeznacza się grunty rolne położone w sąsiedztwie terenów już zabudowanych, o których mowa wyżej, pod warunkiem stosowania następujących zasad:

1) Bez wcześniejszego sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- na terenach wiejskich w rejonie dominacji zabudowy zagrodowej - lokalizacja pojedynczych obiektów zagrodowych i ogrodniczych położonych w bezpośrednim zasięgu uzbrojenia inżynieryjnego, pod warunkiem przestrzegania zasad ochrony środowiska oraz ograniczeń związanych z liniami rozgraniczającymi dróg i ulic oraz nawiązania form budynków do architektury regionalnej; minimalna powierzchnia działki 2500m²

- lokalizacja zespołu zabudowy mieszkalnej zaprojektowanej w jednym ciągu, do 10 działek, położonego w zasięgu uzbrojenia inżynieryjnego; minimalna  powierzchnia działek - 800 m²

- przy ustaleniu linii zabudowy nie bliżej niż 8 m od krawędzi jezdni

2) Po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli

- teren nie jest uzbrojony

- istnieje możliwość realizacji więcej niż 10 obiektów budowlanych

- tereny położone są w strefach ochrony konserwatorskiej, strefach uciążliwości lub ochrony

- przewiduje się jako funkcje towarzyszące usługi i produkcję rzemieślniczą

Zagospodarowanie terenów nie spełniających warunków określonych wyżej, a dopuszczonych do zainwestowania na specjalnych warunkach, wiąże się z obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym uwzględnione być muszą wszystkie uwarunkowania określone w studium. Dopuszcza się różnorodność zabudowy i zagospodarowania tych terenów, z tym, że plan miejscowy musi określić zasadę sąsiedztwa poszczególnych funkcji, zasady uzbrojenia terenu, skomunikowania oraz kształtowania zabudowy.

6. Układ komunikacyjny

Podstawowymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz warunków zamieszkania w związku z przebiegiem dróg o znaczeniu ponadlokalnym przez obszar gminy być:

- Poprawa stanu technicznego dróg i uzyskanie zgodności określonej klasy  drogi z parametrami wynikającymi  z normatywów technicznych

- Realizacja ścieżek rowerowych zarówno dla wykorzystania rekreacyjnego, jak i dojazdów do pracy

- Polepszenie stanu technicznego ulic

- Intensyfikacja działań policji na rzecz porządku i bezpieczeństwa ruchu na drogach,

- Realizacja wydzielonych miejsc postojowych dla samochodów,

- Uwzględnienie wymogów osób niepełnosprawnych poprzez eliminowanie barier architektonicznych,

- Budowa chodników w wszystkich miejscowościach oraz dbanie o dobry stan techniczny już istniejących

- Poprawa stanu technicznego dróg powiatowych w najwyższym stopniu dotyczy modernizacji ich do parametrów zgodnych wymogami technicznymi poprzez poszerzenie, budowę poboczy i urządzeń towarzyszących.

- Ograniczenie projektowania nowej zabudowy wzdłuż głównych dróg oraz bezpośrednich zjazdów; zachowanie wymaganych odległości od krawędzi jezdni przy lokowaniu nowoprojektowanych obiektów jest jednym z warunków poprawy bezpieczeństwa i płynności jazdy.

- Systematyczna modernizacja w celu doprowadzenia do uzyskania zgodności faktycznych parametrów z wymaganymi przez normatyw techniczny wszystkich dróg gminnych, (w pierwszej kolejności wskazana modernizacja poniższych dróg o bardzo zaniżonych parametrach), systematyczna odnowa nawierzchni bitumicznych w celu zahamowania dalszej degradacji infrastruktury drogowej, będzie jednym z czynników poprawy warunków zamieszkania w gminie Pępowo.

Priorytety

- zahamowanie degradacji istniejącej infrastruktury drogowej poprzez:  odnowę „starych” nawierzchni masami bitumicznymi, kontrolę ruchu pojazdów o ponadnormatywnym nacisku na oś,

- stworzenie funkcjonalnych ciągów „głównych” dróg powiatowych o podwyższonym i ujednoliconym standardzie,

- realizacja chodników i ścieżek rowerowych w pierwszej kolejności  w ciągach dróg głównych (krajowa, wojewódzkie i „główne” powiatowe) dla podniesienia bezpie-czeństwa mieszkańców,

- modernizacja dróg o bardzo zaniżonych parametrach w kolejności zależnej od aktualnego znaczenia drogi,

7. Infrastruktura techniczna

7.1 Zaopatrzenie w wodę

Polityka władz gminnych powinna prowadzić do:

- Utrzymania w pełnym zakresie prawidłowości działania komunalnych systemów zaopatrzenia w wodę pitną

- Dalszej poprawy jakości wody dostarczanej  mieszkańcom gminy

- Ograniczenia kosztów produkcji i dystrybucji wody

- Wymianę sieci azbestowo-cementowej

- Zapewnienia rezerw wody dla potrzeb działalności pozarolniczej

- Uściślenie zasięgu i rodzaju działań niezbędnych dla ochrony zasobów wody pitnej na terenie gminy,

7.2 Gospodarka ściekowa

Działania inwestycyjne – porządkujące gospodarkę ściekową proponuje się uznać za najważniejsze dla dalszego rozwoju gminy. Brak systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków gospodarczo – bytowych w jednostkach osadniczych na terenie gminy oraz częściowe uregulowania w tym zakresie w mieście obniża znacznie atrakcyjność inwestycyjną gminy, stanowi również zagrożenie dla środowiska przyrodniczego i obniża znacznie standard życia mieszkańców.

Z tych względów polityka władz gminy powinna prowadzić do:

- Porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy poprzez budowę systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków

- Rozbudowę oczyszczalni w Pępowie w zakresie umożliwiającym obsługę innych jednostek osadniczych z terenu gminy

- Tworzenie warunków do dla upowszechnienia alternatywnych sposobów utylizacji ścieków (oczyszczalnie przydomowe) Rozwój bezsieciowych metod odprowadzania i oczyszczania ścieków szczególnie pożądany będzie na terenach gdzie rozproszona zabudowa powoduje brak opłacalności budowy kanalizacji oraz panują sprzyjające warunki gruntowe

- Likwidacja nielegalnych podłączeń do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i jednostek wiejskich

Ponadto konieczne jest podjęcie działań polegających na prowadzeniu akcji edukacyjno-informacyjnej zapoznającej mieszkańców gminy z możliwościami zastosowania indywidualnych metod utylizacji ścieków, wprowadzeniu ułatwień dla inwestorów podej-mujących realizację indywidualnych oczyszczalni przydomowych (np. częściowe dofinanso-wanie inwestycji, zwolnienia z podatków lokalnych itp.).

# 7.3 Gospodarka  odpadami

Gmina posiada prawidłowo funkcjonujące wysypisko i rozwinięty system komunalnej zbiórki odpadów na terenie miasta i gminy. Istniejące wysypisko posiada znaczną rezerwę pojemności a także warunki terenowe do przyszłej rozbudowy.

Polityka w tym zakresie powinna polegać na:

- Utrzymaniu sprawności funkcjonowania komunalnego systemu zbiórki i składowania odpadów,

- Wprowadzaniu na terenie miasta i gminy systemu segregacji odpadów komunalnych,

- Likwidacji istniejących nielegalnych wysypisk odpadów.

Proponuje się ponadto zadrzewienie terenu wokół istniejącego wysypiska i stworzenie w ten sposób pasa ochronnego dla obiektu.

7.4 Energetyka

Na terenie gminy występuje brak rezerw energii dla realizacji przedsięwzięć o charakterze przemysłowym. Istniejąca sieć energetyczna zapewnia dostawę energii dla mieszkańców i istniejących zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, nie pozwala jednak na promowanie gminy jako miejsca lokalizacji działalności inwestycyjnej.

Polityka gminy w tym zakresie musi dotyczyć:

- Starań o utrzymania i stałą modernizację sieci niskiego napięcia

- Zabezpieczenia potrzebnych wielkości dostaw energii dla potrzeb socjalno-bytowych.

- Realizacji Głównego Punktu Zasilania i jego powiązanie z istniejącymi sieciami i trafostacjami, jako niezbędnej inwestycji w celu zabezpieczenia dostaw energii bez ograniczeń oraz tworzenia rezerw dla rozwoju funkcji przemysłowej

Zgodnie z Art. 18, 19 i 20 Ustawy z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 57, poz. 348 z późniejszymi zmianami) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło, w energię elektryczną i paliwa gazowe należy planowanie i organizacja zaopatrzenia w te media na obszarze gminy, planowanie oświetlenia zewnętrznego miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, dla których jest zarządcą.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do Ustawy Prawo energetyczne finansowanie budowy lub rozbudowy sieci cieplnych, gazowych i elektroenergetycznych ponoszą odpowiednie przedsiębiorstwa energetyczne jedynie wtedy, gdy sieci te są przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym stanem prawnym w interesie gminy jest opracowanie planów miejscowych dla tych obszarów, dla których przewidywane są przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące ww. elementy infrastruktury technicznej. Te właśnie przesłanki uwzględniono również przy wyznaczaniu w Studium obszarów, dla których obowiązywać będzie sporządzenie planów miejscowych.

7. 5 Gazownictwo

Naczelnym działaniem w tym zakresie powinno być zapewnienie dostawy gazu dla potrzeb bytowych wszystkim mieszkańcom gminy. Pełna gazyfikacja sieci osadniczej realizowana jest na podstawie „Koncepcji programowej gazyfikacji gminy Pępowo”.

# 7.6 Telekomunikacja

Realizowany w ostatnich latach nowoczesny system telekomunikacyjny na terenie gminy stawia przed jej władzami zadanie utrzymania i prawidłowego działania systemu telekomunikacyjnego oraz systematyczny jego rozwój w miarę potrzeb.

Realizacja tego zadania wymaga stałej współpracy zarówno z Telekomunikacją Polską S A, jak i innymi operatorami sieci, w tym telefonii komórkowej.

8. Obszary niezbędne dla realizacji polityki państwa na obszarze gminy

W Studium zagospodarowania przestrzennego województwa leszczyńskiego nie wyznaczono w gminie Pępowo zadań o znaczeniu ponadgminnym.

9. Obszary, dla których sporządzenie miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego będzie konieczne

Jednym z instrumentów realizacji polityki przestrzennej gminy Pępowo będą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Konieczne stanie się opracowanie takich planów dla terenów:

- które wyznaczone są do realizacji celów publicznych

- z uwagi na istniejące uwarunkowania

- które należy chronić przed zmianą użytkowania

Obowiązkiem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania obejmuje się:

- Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, dla których zapisano obowiązek ochrony gleb z uwagi na wysokie klasy bonitacyjne i najwyższą przydatność dla zagospodarowania rolnego

- Tereny potencjalnej lokalizacji zorganizowanej działalności inwestycyjnej

- Tereny w strefach ochrony ekspozycji i ochrony krajobrazu

- Tereny w obrębie strefy potencjalnej lokalizacji urządzeń rekreacyjnych

- Tereny potencjalnego rozwoju zabudowy, zgodnie z ustaleniami rozdziału  IV punkt 5

- Tereny lokalizacji zabudowy na specjalnych warunkach

- Tereny projektowanych obejść drogowych

Ponadto uznaje się za pożądane wykonanie następujących opracowań specjalistycznych:

Studiów historyczno-krajobrazowego obszarów położonych w obrębie strefy A ochrony konserwatorskiej

Studium rozwoju funkcji rekreacyjno-sportowej gminy

Studium rewitalizacji zespołów pałacowo-parkowych