Zmieniony  zał. nr 4 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Techniczna)

| I. | Fabrycznie nowy ciągnik rolniczy |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań minimalnych |
|  | Element | Minimalne wymagania |
| 1. | fabrycznie nowy ciągnik rolniczy (rok produkcji 2012 lub 2011), ciągnik spełniający wymogi dopuszczenia do ruchu drogowego |
| 2. | silnik | z zapłonem samoczynnym, czterocylindrowy z turbodoładowaniem spełniający normę emisji spalin co najmniej Euro III |
| 3. | pojemność zbiornika paliwa | minimum 120 litrów |
| 4. | pojemność skokowa silnika | minimum 4400 cm3 |
| 5. | moc silnika | 95-110 KM |
| 6. | system chłodzenia silnika | cieczą |
| 7. | skrzynia biegów | synchronizowana, nie mniej niż 12/12 biegów z rewersem elektrohydraulicznym |
| 8. | napęd | na 4 koła |
| 9. | blokada mechanizmu różnicowego | elektrohydrauliczna |
| 10. | hydraulika zewnętrzna | umożliwiająca napęd osprzętu- minimum 2 pary złączy hydraulicznych |
| 11. | obroty wału odbioru mocy tylnego | WOM 540/1000 lub 540/540E |
| 12. | zakres wydajności znamionowej pompy układu hydraulicznego | 50-65 litrów/min. |
| 13. | trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) przedni | sterowanie TUZ mechaniczne, pozycyjne i siłowe |
|  | udźwig podnośnika | minimum 3000 kg ( przedni i tylny TUZ) |
| 14. | Opony – fabrycznie nowe | przód: 360/70 R24 lub 380/70 R24 lub zbliżone rozmiarem tył: 480/70 R 34 lub zbliżone rozmiarem |
| 15. | obciążniki kół tylnych i przednich |
| 16. | układ hamulcowy | hamulce zintegrowane, tarczowe w kąpieli olejowej, hamulec postojowy niezależny, hamulec przyczepy pneumatyczny, układ pneumatyczny ze sprężarką powietrza |
| 17. | sprzęgło główne | suche lub mokre |
| 18. | masa własna ciągnika | 3700– 5000 kg |
| 19. | kabina klimatyzowana, ogrzewana z lusterkami zewnętrznymi |
| 20. | układ kierowniczy: wspomaganie układu kierowniczego regulowana kolumna kierownicy |
| 21. | oświetlenie drogowe przednie i tylne, dodatkowe reflektory robocze przednie i tylne |
| 22. | spryskiwacz szyby przedniej |
| 23. | wycieraczki na przedniej i tylnej szybie |
| 24. | instalacja radiowa i radio |
| 25. | gaśnica apteczka, trójkąt ostrzegawczy |
| 26. | ciągnik wyposażony w zaczep transportowy i zaczep rolniczy |
| 27. | Wymagany okres gwarancji | min. 24 miesiące |

| II. | Fabrycznie nowy tur ładowacz czołowy, łyżka i wózek paletowy (paleciak) |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań minimalnych |
|  | Element | Minimalne wymagania |
| 1. | fabrycznie nowy tur ładowacz czołowy, łyżka o szer. min. 2 m i wózek paletowy (paleciak) |
| 2. | udźwig nominalny | minimum 1600 kg (w całym zakresie pracy ładowacza) |
| 3. | wysokość podnoszenia | minimum 3500 mm |
| 4. | sterowanie | joystick/ rozdzielacz 3 sekcyjny |
| 5. | tur ładowacz czołowy kompatybilne z ciągnikiem , łyżka o szer. min. 2 m i wózek paletowy (paleciak) kompatybilne z turem |
| 6. | dopasowany do koloru ciągnika |
| 7. | samosmarujące tuleje łożyskowe |
| 8. | hydroakumulator | amortyzuje wstrząsy |

| III. | Fabrycznie nowy pług śnieżny uchylny |
| --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań minimalnych |
|  | Element | Minimalne wymagania |
| 1. | fabrycznie nowy pług śnieżny uchylny, |
| 2. | sposób mocowania na nośniku | trójpunktowy układ zawieszenia (TUZ) |
| 3. | Ilość pozycji roboczych | 4 ustalone |
| 4. | sterowanie | elektrohydrauliczne |
| 5. | listwy zgarniające | gumowe |
| 6. | szerokość robocza | min. 2900 mm |
| 7. | kompatybilny z ciągnikiem |
| 8. | dopasowany do koloru ciągnika |