SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-02.01.01.11

ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE

W GRUNCIE KAT I÷V

D-02.01.01.13

WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT. I÷V

Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 2 km

W niniejszej SSTWiORB obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST)                D-02.00.01. „Roboty ziemne. Wymagania ogólne” i D-02.01.01. "Wykonywanie wykopów w gruntach I÷V kat” GDDP 1998r. oraz wszystkie ustalenia zawarte w Rozporządzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.)

# 1.	WSTĘP

## 1.1.	Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem wykopów w związku przebudową drogi wewnętrznej wraz z budową chodników ,pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących parkingów wm. Pępowo

1.2.	Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu    i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3.	Zakres robót objętych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z prowadzeniem robót ziemnych.

## 1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi   w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

# 2.	MATERIAŁY

Nie występują.

# 3.	SPRZĘT

## 3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

## 3.2.	Sprzęt do wykonania robót

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów prowadzone będą przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora.

# TRANSPORT

## 4.1.	Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

## 4.2.	Transport materiałów

Dowolny środek transportu ze wskazaniem jednostki samowyładunkowej przy wywozie gruntu, zaakceptowane przez Inwestora.

# 5.	WYKONANIE ROBÓT

## 5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić rowami poza teren robót. Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w OST D-02.01.01 pkt.5.

Część gruntu w wykopu po zbadaniu przez laboratorium wskazane przez Zamawiającego i akceptacji przez Inspektora Nadzoru użyta zostanie do wykonania nasypów według SST D-02.03.01

O ile przedstawiciel Inwestora dopuści do czasowego składowania gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć. Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora.

## 5.2.	Wymagania dotyczące dokładności wykonania wykopów

## Odchylenia rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe od 1 cm.

## Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych odchyleń więcej niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w wykopie powinien wynosić Is=1,00 określony według BN-77/8931-12

# 6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2.	Sprawdzenie wykonania wykopów

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,

- zapewnienie stateczności skarp,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonywania wykopów,

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie, według wymagań określonych w OST D-02.01.01.13 pkt. 5.2

# 7.	OBMIAR ROBÓT

## 7.1.	Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót ziemnych poprzecznych jest [m3] (metr sześcienny).

Jednostką obmiarową wykopu jest [m3] (metr sześcienny).

Jednostką obmiarową umocnienia ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi jest [m2] (metr kwadratowy).

Jednostką obmiarową plantowania skarp i dna wykopów jest [m2] (metr kwadratowy).

Obliczenia będą oparte na przekrojach poprzecznych terenu.

Całkowita objętość wykopu jest obliczona z przekrojów poprzecznych.

# 8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN-68/8-B-06050

# 9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

## 9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

## 9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie na miejsce robót sprzętu niezbędnego do wykonania robót,

- wykonanie wykopu koparkami z przerzutem poprzecznym (bez transportu),

- wykonanie wykopu z załadunkiem i transportem,

- zmiana stanowiska koparki,

- plantowanie skarp i dna wykopu,

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót.

## Szczegółowe warunki płatności

- Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem na odl. 2 km  - 484,0 m2

- wykonywanie wykopów jamistych o głęb. do 3,0 m w gr. kat. III na odkład		-   25,02  m3

- wykonywanie wykopów liniowych o szer. 0,8÷2,5 m i głęb. do 1,5 m o ścianach

pionowych w gr. kat. III÷IV na odkład						- 12,375  m3

# 10.	PRZEPISY ZWIĄZANE

  - OST D-00.00.00.

  - OST D-02.01.01.

  - PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

  - PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

  - BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe