SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-01.02.04.

#### ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA gr. 20 cm

D-01.02.04.

### ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH gr. 4 cm

D-01.02.04.

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH typu JUMBO

#### D-01.02.04.

ROZEBRANIE CHODNIKÓW Z PŁYT BETONOWYCH o wym. 35×35×5 cm i 50×50×7 cm

D-01.02.04.

ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH o wym. 15×30×100 cm

(Z załadunkiem i wywiezieniem gruzu z rozbiórek na odl. do 2 km)

W niniejszej SSTWiORB obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D.01.00.00. "Roboty przygotowawcze” GDDP 1998r.

- WSTĘP

  - Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórek przy przebudowie drogi wewnętrznej  wraz z budową chodników, pobudowaniem parkingów i przebudową istniejących zieleńców w m. Pępowo.

  - Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1

  - Zakres robót objętych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania frontu robót dla przebudowy drogi.

Rozbiórce podlegać będą: podbudowa z kruszywa grub. 20 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych grub. 4 cm, ,   krawężniki betonowe 15×30×100 cm, rozbiórka płyt drogowych typu JUMBOna powierzchni, szerokości i długości koniecznej do wykonania robót.

Zmiana zakresu może być wprowadzona przez Inwestora i wynikać będzie z faktów ustalonych w czasie rozbiórki.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi, oraz SSTWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i poleceniami Inwestora.

- MATERIAŁY

Materiały rozbiórkowe traktuje się jako gruz.

Wyjątek stanowi brukowiec gr. 16÷20 cm, który traktuje się jako materiał z odzysku i należy go przewieź w miejsce wskazane przez Inwestora.

- SPRZĘT

Rozbiórkę można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Nacięcia należy wykonać przy użyciu pilarki do cięcia betonu i masy.

Zalecany sprzęt:

- spycharki,

- ładowarki,

- żurawie samochodowe,

- samochody ciężarowe,

- zrywarki,

- młoty pneumatyczne,

- piły mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

- TRANSPORT

Dowolny środek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowyładunkowe.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Warunki.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB lub wskazanych przez przedstawiciela Inwestora.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub / i rozbiórkowej, przedstawiciel Inwestora może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SSTWiORB lub przez przedstawiciela inwestora.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SSTWiORB lub wskazane przez przedstawiciela inwestora.

  - Zakres wykonywanych robót

Roboty omówione w niniejszej SSTWiORB obejmują:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca rozbiórki,

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu,

- oznakowanie robót,

- nacięcia nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, na krawędziach rozbiórki,

- mechanicznej rozbiórki podbudowy z kruszywa,

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej,

- ręcznej rozbiórki nawierzchnia z płyt drogowych typu JUMBO

- ręcznej rozbiórki krawężnika betonowego 15×30×100 cm,

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu  i wywóz gruzu uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilości wybranego gruzu.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m2 – rozebranej: podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej,  rozbiórka płyt drogowych betonowych  typu JUMBO ,

Jednostką obmiaru jest m rozebranego: krawężnika betonowego,

Obmiaru dokonuje się zgodnie z OST D.00.00.00.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót wg Zasad określonych w OST D.00.00.00.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne warunki płatności określone są w OST D.00.00.00.

  - Szczegółowe warunki płatności.

Podstawą płatności jest ustalona na podstawie dokumentacji technicznej i obmiaru w [m2] ilości rozebranej - podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej obejmuje:

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu,

- oznakowanie robót,

- mechanicznej rozbiórki podbudowy z kruszywa grub. 20 cm,

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej grub. 4 cm,

- ręcznej rozbiórki nawierzchnia z płyt drogowych betonowych  typu JUMBOm,

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu i wywóz gruzu ,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Podstawą płatności jest ustalona na podstawie dokumentacji technicznej i obmiaru w [m] ilości rozebranych krawężników betonowych, , obejmuje:

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu,

- oznakowanie robót,

- nacięcia nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, na krawędziach rozbiórki,

- ręcznej rozbiórki krawężnika betonowego 15×30×100 cm,

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu i wywóz gruzu uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

- Podstawą płatności jest ustalona na podstawie dokumentacji technicznej i obmiaru w [m3] ilości rozebranych:

9.3.	Szczegółowy zakres robót objętych płatnością.

Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2 płatnością zostają objęte:

- mechanicznej rozbiórki podbudowy z kruszywa grub. 20 cm,			-	468,15 m2

- załadunek i wywiezienie gruzu tłuczniowego na odl. do 2 km			-	161,56 m3

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej grub. 4 cm-	314,6  m2

- ręcznej rozbiórki   płyt drogowych betonowych typu JUMBO 			-	420,0  m2

- mechaniczna rozbiórka krawężnika betonowego 15×30×100 cm			-	110,0  mb

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - OST D-01.00,00. „Roboty przygotowawcze”.

  - OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U nr 170 poz. 1393).

  - Załącznik nr 1 ÷ 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. załącznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042).

  - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999).