SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D-01.02.04.11

ROZEBRANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA gr. 25 cm

D-01.02.04.22

### ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH gr. 5 cm

D-01.02.04.23

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BETONU gr. 10 cm

D-01.02.04.24

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z BRUKOWCA gr. 16÷20 cm

D-01.02.04.27

ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z PŁYT DROGOWYCH BETONOWYCH gr. 12 cm

D-01.02.04.28

ROZEBRANIE CHODNIKÓW Z PŁYT BETONOWYCH o wym. 35×35×5 cm i 50×50×7 cm

D-01.02.04.41

ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH o wym. 15×30×100 cm

D-01.02.04.44

ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH o wym. 6×20×75 cm

D-01.02.04.55

ROZEBRANIE PORĘCZY OCHRONNYCH SZTYWNYCH - RUROWYCH

D-01.02.04.71

ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW Z RUR BETONOWYCH (pod zjazdami) Ø 30 cm

D-01.02.04.91

ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH - ŚCIANKI CZOŁOWE I ŁAWY BETONOWE

D-01.02.04.91

ROZEBRANIE PRZEPUSTÓW RUROWYCH - ŚCIANKI CZOŁOWE I ŁAWY Z KAMIENIA ŁAMANEGO

D-01.02.04.93

ROZEBRANIE ŁAW BETONOWYCH POD KRAWĘŻNIKI

D-01.02.04.93

ROZEBRANIE STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH ULICZNYCH BETONOWYCH Ø 50 cm

(Z załadunkiem i wywiezieniem gruzu z rozbiórek na odl. do 2 km)

W niniejszej SSTWiORB obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D.01.00.00. "Roboty przygotowawcze” GDDP 1998r.

- WSTĘP

  - Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru rozbiórek przy przebudowie drogi powiatowej nr 4946P od drogi wojewódzkiej nr 437 – Koszkowo do drogi powiatowej nr 4934P wieś Koszkowo :

- odcinek od km 0+000,0 do km 0+574,35 dł. 0,57435 km.

  - Zakres stosowania SSTWiORB

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1

  - Zakres robót objętych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania frontu robót dla przebudowy drogi.

Rozbiórce podlegać będą: podbudowa z kruszywa grub. 25 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno- asfaltowych grub. 5 cm, nawierzchnia z betonu gr. 10 cm, nawierzchnia z brukowca gr. 16÷20 cm, nawierzchnia z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm, chodniki z płyt betonowych o wym. 35×35×5 cm i 50×50×7 cm,  krawężniki betonowe 15×30×100 cm, obrzeża betonowe o wym. 6×20×75 cm, poręczy ochronnych sztywnych – rurowych, przepustów z rur betonowych (pod zjazdami) ø 30 cm, przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe, przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kamienia łamanego, ława betonowa pod krawężniki, rozebranie studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 50 cm na powierzchni, szerokości i długości koniecznej do wykonania robót.

Zmiana zakresu może być wprowadzona przez Inwestora i wynikać będzie z faktów ustalonych w czasie rozbiórki.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SSTWiORB zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi, oraz SSTWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SSTWiORB i poleceniami Inwestora.

- MATERIAŁY

Materiały rozbiórkowe traktuje się jako gruz.

Wyjątek stanowi brukowiec gr. 16÷20 cm, który traktuje się jako materiał z odzysku i należy go przewieź w miejsce wskazane przez Inwestora.

- SPRZĘT

Rozbiórkę można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Nacięcia należy wykonać przy użyciu pilarki do cięcia betonu i masy.

Zalecany sprzęt:

- spycharki,

- ładowarki,

- żurawie samochodowe,

- samochody ciężarowe,

- zrywarki,

- młoty pneumatyczne,

- piły mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

- TRANSPORT

Dowolny środek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowyładunkowe.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Warunki.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą prowadzone roboty.

Roboty rozbiórkowe elementów dróg i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiORB lub wskazanych przez przedstawiciela Inwestora.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub / i rozbiórkowej, przedstawiciel Inwestora może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SSTWiORB lub przez przedstawiciela inwestora.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SSTWiORB lub wskazane przez przedstawiciela inwestora.

  - Zakres wykonywanych robót

Roboty omówione w niniejszej SSTWiORB obejmują:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca rozbiórki,

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu,

- oznakowanie robót,

- nacięcia nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej, na krawędziach rozbiórki,

- mechanicznej rozbiórki podbudowy z kruszywa,

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej,

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z betonu,

- ręcznej rozbiórki nawierzchni z brukowca.

- ręcznej rozbiórki nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych,

- ręcznej rozbiórki chodników z płyt betonowych,

- ręcznej rozbiórki krawężnika betonowego 15×30×100 cm,

- ręcznej rozbiórki obrzeża betonowego 6×20×75 cm,

- ręcznej rozbiórki poręczy ochronnych sztywnych – rurowych,

- ręcznej rozbiórki przepustów z rur betonowych (pod zjazdami) ø 30 cm,

- ręcznej rozbiórki przepustów rurowych - ścianki czołowe betonowe,

- ręcznej rozbiórki przepustów rurowych - ścianki czołowe z kamienia łamanego,

- mechanicznej rozbiórki ławy betonowej pod krawężniki,

- ręcznej rozbiórki studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 50 cm

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu,

- wywóz gruzu na składowisko wraz z opłatą za składowanie gruzu,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie na zasadzie obmiaru w terenie ilości wybranego gruzu.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest m2 – rozebranej: podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, nawierzchni z betonu, nawierzchni z brukowca, nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych, rozebranych chodników z płyt betonowych,

Jednostką obmiaru jest m rozebranego: krawężnika betonowego, obrzeża betonowego, poręczy ochronnych sztywnych – rurowych, przepustów z rur betonowych (pod zjazdami),

Jednostką obmiaru jest m3 rozebranej: betonowej ławy krawężnika, przepustów rurowych - ścianki czołowe betonowe, przepustów rurowych - ścianki czołowe z kamienia łamanego, studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 50 cm.

Obmiaru dokonuje się zgodnie z OST D.00.00.00.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót wg Zasad określonych w OST D.00.00.00.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne warunki płatności określone są w OST D.00.00.00.

  - Szczegółowe warunki płatności.

Podstawą płatności jest ustalona na podstawie dokumentacji technicznej i obmiaru w [m2] ilości rozebranej - podbudowy z kruszywa, nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej obejmuje:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca rozbiórki,

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu,

- oznakowanie robót,

- mechanicznej rozbiórki podbudowy z kruszywa grub. 25 cm,

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej grub. 5 cm,

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z betonu grub. 10 cm,

- ręcznej rozbiórki nawierzchni z brukowca 16÷20 cm,

- ręcznej rozbiórki nawierzchnia z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i kwadratowych grub. 12 cm,

- ręcznej rozbiórki chodników z płyt betonowych 35×35×5 cm i 50×50×7 cm,

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu,

- wywóz gruzu na składowisko wraz z opłatą za składowanie gruzu,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Podstawą płatności jest ustalona na podstawie dokumentacji technicznej i obmiaru w [m] ilości rozebranych krawężników betonowych, obrzeży betonowych, poręczy ochronnych sztywnych – rurowych, przepustów z rur betonowych (pod zjazdami) ø 30 cm, obejmuje:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca rozbiórki,

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu,

- oznakowanie robót,

- nacięcia nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, na krawędziach rozbiórki,

- ręcznej rozbiórki krawężnika betonowego 15×30×100 cm,

- ręcznej rozbiórki obrzeża betonowego 6×20×75 cm,

- ręcznej rozbiórki poręczy ochronnych sztywnych – rurowych,

- ręcznej rozbiórki przepustów z rur betonowych (pod zjazdami) ø 30 cm,

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu,

- wywóz gruzu na składowisko wraz z opłatą za składowanie gruzu,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Podstawą płatności jest ustalona na podstawie dokumentacji technicznej i obmiaru w [m3] ilości rozebranych: przepustów rurowych - ścianki czołowe betonowe, przepustów rurowych - ścianki czołowe z kamienia łamanego,  betonowej ławy krawężnika obejmuje:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca rozbiórki,

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu,

- oznakowanie robót,

- nacięcia nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, na krawędziach rozbiórki,

- ręcznej rozbiórki przepustów rurowych - ścianki czołowe betonowe,

- ręcznej rozbiórki przepustów rurowych - ścianki czołowe z kamienia łamanego,

- mechanicznej rozbiórki ławy betonowej pod krawężniki,

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu,

- wywóz gruzu na składowisko wraz z opłatą za składowanie gruzu,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Podstawą płatności jest ustalona na podstawie dokumentacji technicznej i obmiaru w [kpl] ilości rozebranych: studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 50 cm obejmuje:

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca rozbiórki,

- dostarczenie na miejsce budowy sprzętu,

- oznakowanie robót,

- ręcznej rozbiórki studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 50 cm

- załadunek wybranego gruzu z rozbiórki na środki transportu,

- wywóz gruzu na składowisko wraz z opłatą za składowanie gruzu,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

9.3.	Szczegółowy zakres robót objętych płatnością.

Zgodnie z zakresem podanym w pkt. 9.2 płatnością zostają objęte:

- cięcie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm.

- mechanicznej rozbiórki podbudowy z kruszywa grub. 25 cm,				-	1175,93 m2

- załadunek i wywiezienie gruzu tłuczniowego na odl. do 2 km				-	293,98 m3

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej grub. 5 cm	-	1175,93 m2

- mechanicznej rozbiórki nawierzchni z betonu grub. 10 cm					-	156,38 m2

- ręcznej rozbiórki nawierzchni z brukowca 16÷20 cm					-	19,2 m2

- ręcznej rozbiórki naw. z płyt betonowych sześciokątnych i kwadratowych grub. 12 cm	-	39,36 m2

- ręcznej rozbiórki chodników z płyt betonowych 35×35×5 cm				-	798,7 m2

- ręcznej rozbiórki chodników z płyt betonowych 50×50×7 cm				-	13,5 m2

- załadunek i wywiezienie gruzu bitumicznego grub. 5 cm, betonowego grub. 10 cm,

z płyt betonowych grub. 12 cm, z płytek betonowych chodnikowych  na odl. do 2 km	-	120,05 m3

- mechaniczna rozbiórka krawężnika betonowego 15×30×100 cm				-	769,0 m

- ręcznej rozbiórki obrzeża betonowego 6×20×75 cm						-	254,0 m

- załadunek i wywiezienie gruzu z krawężnika i obrzeża na odl. do 2 km			-	37,66 m3

- ręcznej rozbiórki poręczy ochronnych sztywnych – rurowych				-	6,0 m

- ręcznej rozbiórki przepustów z rur betonowych (pod zjazdami) ø 30 cm			-	6,0 m

- załadunek i wywiezienie gruzu z przepustów ø 30 cm na odl. do 2 km			-	0,33 m3

- ręcznej rozbiórki przepustów rurowych - ścianki czołowe betonowe			-	3,8 m3

- ręcznej rozbiórki przepustów rurowych - ścianki czołowe z kamienia łamanego		-	1,2 m3

- załadunek i wywiezienie gruzu ścianek czołowych betonowych i z kamienia łamanego

przepustów na odl. do 2 km									-	5,0 m3

- mechaniczna rozbiórka betonowej ławy krawężnika						-	30,76 m3

- załadunek i wywiezienie gruzu z ław krawężnik. i studz. ściekowych na odl. do 2 km	-	32,24 m3

- ręcznej rozbiórki studzienek ściekowych ulicznych betonowych ø 50 cm			-	14 kpl.

- załadunek i wywiezienie gruzu na odl. do 1 km						-	32,87 m3

- PRZEPISY ZWIĄZANE

  - OST D-01.00,00. „Roboty przygotowawcze”.

  - OST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729 z dn. 14.10.2003 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U nr 170 poz. 1393).

  - Załącznik nr 1 ÷ 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. załącznik do nru 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. W sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 138 poz. 1555).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 198 poz. 2042).

  - Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959, z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie MTiGM z 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999).