### KOSZTORYS   OFERTOWY

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników ,pobudowaniem parkingów

i przebudową istniejących zieleńców

m. Pępowo

| Lp | Podst. wyceny | Wyszczególnienie robót – opis | Jedn. mary | Ilość | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  |  | 4. | 5. |
|  |  | I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1. | KNNR 1 0112-02 D.01.01.01.11 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,1255 |  |  |
| 2. | KNNR 1 0101-05 D.01.02.01.25 | Karczowanie pnia o średnicy 46-55cm | szt. | 1 |  |  |
| 3. | KNNR 6 0806-01 D.01.02.04.41 | Rozbiórka krawężnika betonowego na podsypce piaskowej | mb | 110 |  |  |
| 4. | KNNR 6 0805-01 D.01.02.04 161 | Rozbiórka płyt drogowych betonowych typu „RUMBO” na podsypce piaskowej | m2 | 420,0 |  |  |
| 5. | KNNR 6 0802-04 D.01.02.04. 22 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm | m2 | 314,6 |  |  |
| 6. | KNUR 6 0801-02 D.01.02.04 11 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego gr.20cm krotność =1,33 | m2 | 468,15 |  |  |
| 7. | KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04 11 | Załadunek i wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 2 km | m3 | 161,56 |  |  |
|  |  | II. ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 8. | KNUR 6 0101-01 D.02.01.01 11 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem urobku na odl. 2km | m2 | 484,0 |  |  |
| 9. | KNUR 1 0212-01 D.02.01.01 11 | Wykopy jamiste o głębokości do 30m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,15-0,25m3 gr. kat. III | m 3 | 25,02 |  |  |
| 10. | KNUR 1 0307-02 D.02.01.01 11 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z wywozem urobku na odl. 2 km | m3 | 12,375 |  |  |
|  |  | III. ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 11. | KNUR 4 1411-01 D.03.02.01 11 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.10cm | m3 | 2,688 |  |  |
| 12. | KNNR 4 1308-04 D.03.02.01 23 | Przykanaliki z rur PP SN 8 łączone na wcisk o średnicy wew.200mm (łącznie z uszczelką ) | mb | 27,5 |  |  |
| 13. | KNNR 4 1413-01 D.03.02.01 31 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych ośr.1000m ośr. Gotowym wykopie o głębokości do 3,0 m | studn. | 2 |  |  |
| 14. | KNNR 4 1424-02 D.03.02.01 41 | Studnie ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt. | 7 |  |  |
| 15. | KNNR 4 1308-06 | Kanały z rur PE SN 8 łącznie na wcisk o średnicy wewnętrznej Ø 400mm (łącznie z uszczelką) | mb | 40 |  |  |
| 16. | KNNR 4 1417-02 | Studnie rewizyjne typu „ WAWIN ” kineta 600mm z PE karbowana rura trzonowa 615mm, zamknięcie rurą teleskopową, ruchoma pokrywa studzienki, właz przejazdowy 25Mg | szt.2 | 2 |  |  |
|  |  | IV. KRAWĘŻNIKI |  |  |  |  |
| 17. | KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01 11 | Ława pod krawężniki betonowe B-15 z oporem | m3 | 18,37 |  |  |
| 18. | KNNR 6 0401-03 D08.01.01. 11 | Krawężniki betonowe wibroprasowane wystające 15x30cm bez ław na podsypce cementowe-piaskowej grub.5cm | mb | 334 |  |  |
|  |  | V. CHODNIKI |  |  |  |  |
| 19. | KNNR 6 0105-04 D.08.02.02. 12 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczone mechanicznie o gr.6cm | m2 | 241,0 |  |  |
| 20. | KNNR 6 0502-01 D.08.02.02 12 | Chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr.6cm na podsypce piaskowej grub.4cm grubym wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 241,0 |  |  |
|  |  | VI. OBRZEŻA |  |  |  |  |
| 21. | KNR 2-31 0402-04 D.08.03.01 12 | Ława betonowa pod obrzeża z oporem z betonu B-15 | m3 | 0,3 |  |  |
| 22. | KNNR 6 0404-03 D.08.03.01 12 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm spoiny wypełnione piaskiem | mb | 30 |  |  |
|  |  | VII. WJAZDY |  |  |  |  |
| 23. | KNR 2-31 0402-04 D.08.04.01 51 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15 zakończenie wjazdów krawężnik wtopiony na płask | m3 | 0,825 |  |  |
| 24. | KNNR 6 0401-05 D.08.04.01 51 | Krawężniki betonowe na płask wtopione 15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm | mb | 15 |  |  |
| 25. | KNNR 6 0109-02 D.08.04.01 51 | Podbudowa zasadnicza o chudego betonu o Rm = 6,0 do 9,0 MPa gr.15cm pielęgnowana piaskiem i wodą | m2 | 36 |  |  |
| 26. | KNNR 6 0502-03 D.08.04.01 51 | Analogia-wjazd z kostki brukowej betonowej gr8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm grubym wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 36 |  |  |
|  |  | VIII. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ |  |  |  |  |
| 27. | KNNR 6 0106-05 D.04.02.01 52 | Warstwa odcinająca z piasku gr.10cm zagęszczona mechanicznie | m2 | 528 |  |  |
| 28. | KNNR 6 0109-01 D.04.05.01 11 | Podbudowa z chudego betonu o Rm6,0do9,0MPa gr.10cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 528 |  |  |
| 29. | KNNR 6 0502-03 D.05.03.23 11 | Analogia- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm z wypełnieniem spoin piskiem i wodą | m2 | 528 |  |  |
|  |  | IX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 30. | KNNR 6 1301-03 D.09.01.01 11 | Analogia- uzupełnienie i plantowanie ziemią urodzajną terenów przeznaczonych pod zieleńce | m3 | 91,5 |  |  |
|  |  | Razem wartość kosztorysowa netto |  |
|  |  | Podatek VAT 22% |  |
|  |  | Ogółem wartość kosztorysowa brutto |  |

Słownie………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………..……………………………………

Miejsce ………………..dnia ……………..                                                …………………..............................

podpis osób/osoby  upoważnionej

do składania  oświadczenia woli w

imieniu wykonawcy