### PRZEDMIAR  ROBÓT

| Lp. | Podst. wyceny | Wyszczególnienie robót – opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | I. ROZBIÓRKOWE ZIEMNE |  |  |
| 1. | KNNR 1 0112-02 D.01.01.01.11 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,1255 |
| 2. | KNNR 1 0101-05 D.01.02.01.25 | Karczowanie pnia o średnicy 46-55cm | szt. | 1 |
| 3. | KNNR 6 0806-01 D.01.02.04.41 | Rozbiórka krawężnika betonowego na podsypce piaskowej | mb | 110 |
| 4. | KNNR 6 0805-01 D.01.02.04 161 | Rozbiórka płyt drogowych betonowych typu „RUMBO” na podsypce piaskowej 10,20x7,0+42,0x8,30=71,4+348,6 | m2 | 420,0 |
| 5. | KNNR 6 0802-04 D.01.02.04. 22 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr.4cm (70,0x3,0)x0,5+65,5x3,2 | m2 | 314,6 |
| 6. | KNUR 6 0801-02 D.01.02.04 11 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego gr.20cm krotność =1,33 ( 70,0x3,0)x0,5+65,5x3,2+18,5x8,30= 105+209,6+153,55 | m2 | 468,15 |
| 7. | KNR 4-04 1103-04 D.01.02.04 11 | Załadunek i wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 2 km -krawężnik – 4,95 -płyty drogowe – 50,40 -gruz bitumiczny – 12,58 -gruz tłuczniowy – 93,63 | m3 | 161,56 |
|  |  | II. ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 8. | KNUR 6 0101-01 D.02.01.01 11 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników z wywozem urobku na odl. 2km 55x6,0+4,0x8,0+3,0x8,0+10,0x5,0+5,0x4,0+6,0x8,0=330x32,0+24,0+30 +20,0+48,0 | m2 | 484,0 |
| 9. | KNUR 1 0212-01 D.02.01.01 11 | Wykopy jamiste o głębokości do 30m wykonane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. Łyżki 0,15-0,25m3 grunt kat. III -studnie rewizyjne - 2x(1,2+2,0x0,5)(1,2+2,0x0,5)x1,5=14,52 -wpusty uliczne - 7x(0,6+2,0x0,2)(0,6+2,0x0,2)x1,5=10,5 | m3 | 25,02 |
| 10. | KNUR 1 0307-02 D.02.01.01.11 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5m i głębokości do 1,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z wywozem urobku na odl. 2 km - przykanaliki -śr.wew.20cm(1,5+5,0+3,5+3,5+4,0+5,0+5,0) (0,25+2,0x0,2x1,0) =27,5x0,45 | m3 | 12,375 |
|  |  | III. ODWODNIENIE |  |  |
| 11. | KNUR 4 1411-01 D.03.02.01 11 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr.10cm -przykanaliki 27,5x0,25x0,1 | m3 | 2,688 |
| 12. | KNNR 4 1308-04 D.03.02.01 23 | Przykanaliki z rur PP SN 8 łączone na wcisk o średnicy wew.200mm (łącznie z uszczelką ) 1,5+5,0+3,5+3,5+4,0+5,0+5,0 | mb | 27,5 |
| 13. | KNNR 4 1413-01 D.03.02.01 31 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych ośr.1000m ośr. Gotowym wykopie o głębokości do 3,0 m | studn. | 2 |
| 14. | KNNR 4 1424-02 D.03.02.01 41 | Studnie ściekowe uliczne betonowe osr.500mm osram osadnikiem bez syfonu | szt. | 7 |
| 15. | KNNR 4 1308-6 | Kanały z rur PE SN 8 łącznie na wcisk o średnicy wewnętrznej Ø 400mm (łącznie z uszczelką) | mb | 40 |
| 16 | KNNR 4 1417-02 | Studnie rewizyjne typu „ WAWIN ” kineta 600mm z PE karbowana rura trzonowa 615mm, zamknięcie rurą teleskopową, ruchoma pokrywa studzienki, właz przejazdowy 25Mg | szt. | 2 |
|  |  | IV. KRAWĘŻNIKI |  |  |
| 17. | KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01 11 | Ława pod krawężniki betonowe B-15 z oporem 334 x 0,055 | m3 | 18,37 |
| 18. | KNNR 6 0401-03 D08.01.01.11 | Krawężniki betonowe wibroprasowane wystające 15x30cm bez ław na podsypce cementowe-piaskowej grub.5cm 6,0+3,0+4,0+3,0+58,0+5,0+3,0+3,0+34+1,5+6,0+52,0+63,0+6,0+8,0+28,0+29,0+9,5+7,0+5,0+2,5+7,5 | mb | 334 |
|  |  | V. CHODNIKI |  |  |
| 19. | KNNR 6 0105-04 D.08.02.02. 12 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczone mechanicznie o gr.6cm (2,5+3,0)x0,5x9,0+6,0x1,5+62,5x3x(3,0+5,0)x0,5x5,0+4,0x5,0+30,0x105-(5,0x3,0+4,0x3,0+3,0+2,0+3,0x2,0+2,5x1,5+6,0x1,5)= 292,75 - 51,75 | m2 | 241,0 |
| 20. | KNNR 6 0502-01 D.08.02.02 12 | Chodniki z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr.6cm na podsypce piaskowej grub.4cm grubym wypełnieniem spoin piaskiem (2,5+3,0)x0,5x9,0+6,0x1,5+62,5x3x(3,0+5,0)x0,5x5,0+4,0x5,0+30,0x105-(5,0x3,0+4,0x3,0+3,0+2,0+3,0x2,0+2,5x1,5+6,0x1,5)= 292,75 - 51,75 | m2 | 241,0 |
|  |  | VI. OBRZEŻA |  |  |
| 21. | KNR 2-31 0402-04 D.08.03.01 12 | Ława betonowa pod obrzeża z oporem z betonu B-15 30x0,1 | m3 | 0,3 |
| 22. | KNNR 6 0404-03 D.08.03.01 12 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8cm spoiny wypełnione piaskiem | mb | 30 |
|  |  | VII. WJAZDY |  |  |
| 23. | KNR 2-31 0402-04 D.08.04.01 51 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem B-15 zakończenie wjazdów krawężnik wtopiony na płask 15 x 0,055 | m3 | 0,825 |
| 24. | KNNR 6 0401-05 D.08.04.01 51 | Krawężniki betonowe na płask wtopione 15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm 6,0+5,0+4,0 | mb | 15 |
| 25. | KNNR 6 0109-02 D.08.04.01 51 | Podbudowa zasadnicza o chudego betonu o Rm= 6,0do9,0 MPa gr.15cm pielęgnowana piaskiem i wodą 6,0x1,5+5,0x3,0+4,0x3,0 | m2 | 36 |
| 26. | KNNR 6 0502-03 D.08.04.01 51 | Analogia-wjazd z kostki brukowej betonowej gr8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm grubym wypełnieniem spoin piaskiem 6,0x1,5+5,0x3,0+4,0x3,0 | m2 | 36 |
|  |  | VIII. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ |  |  |
| 27. | KNNR 6 0106-05 D.04.02.01 52 | Warstwa odcinająca z piasku gr.10cm zagęszczona mechanicznie 55x6,0+8,0x4,0+5,0x8,0+10,0x5,0+4,0x7,0+6,0x8,0=330+32+40+50+28+48 | m2 | 528 |
| 28. | KNNR 6 0109-01 D.04.05.01 11 | Podbudowa z chudego betonu o Rm6,0do9,0MPa gr.10cm pielęgnowane piaskiem i wodą 55x6,0+8,0x4,0+5,0x8,0+10,0x5,0+4,0x7,0+6,0x8,0=330+32+40+50+28+48 | m2 | 528 |
| 29. | KNNR 6 0502-03 D.05.03.23 11 | Analogia- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.3cm z wypełnieniem spoin piskiem i wodą 55x6,0+8,0x4,0+5,0x8,0+10,0x5,0+4,0x7,0+6,0x8,0=330+32+40+50+28+48 | m2 | 528 |
|  |  | IX. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |
| 30. | KNNR 6 1301-03 D.09.01.01 11 | Analogia- uzupełnienie i plantowanie ziemią urodzajną terenów przeznaczonych pod zieleńce 0,5(4,0+2,0)x55+(4,0+5,0)x0,5x34x6,0x8,0=(165+153+48)x0,25 | m3 | 91,5 |