# PRZEDMIAR  ROBÓT

| Lp | Podst. wyceny | Wyszczególnienie robót i obliczenia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | KNNR 1 0111 -01 | Odtworzenie trasy dróg w terenie równinnym od km 0+005,5 do km 1+015,5 | km | 1,010 |
| 2. | KNNR 6 1301-05 | Analogia- ścięcie – odgarnięcie równiarką samojezdną zawyżonych poboczy celem odkrycia krawędzi jezdni z wywozem na odl. 1km 1010 x 0,75 x 2 | m2 | 1515,0 |
| 3. | KNNR 6 0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym w ilości wg tabeli profilowania | m3 | 228,768 |
| 4. | KNNR 6 1005-07 | Wyrównanie międzywarstwowe emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową k-150 w ilości 0,7 kg/m2 - jezdnia - 662,5x (3,7+3,8)x 0,5 + 347,5 x(3,8+3,20)x 0,5= = 2484,375+1216,25 - zjazd – w km 0+246 ( 6,0+3,0)x0,5x10,0 + 45,00 | m2 | 3840,625 |
| 5. | KNNR 6 0309-02 | Mechaniczne ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm o stabilności wg Marshalla 5,5 kN o grubości warstwy 4 cm ( w-wa ścieralna) obmiar jak w poz. 4 | m2 | 3840,625 |
| 6. | KNNR 6 1301-03 | Wyrównanie i uzupełnienie poboczy nawierzchni materiałem miejscowym śr. gr.10 cm obustronnie (1010 x 0,75 x 2) x 0,10 | m3 | 151,50 |