SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ USYTUOWANEJ GĘBICE 42.

- Część ogólna:

- nazwa nadana przez zamawiającego: „Remont świetlicy wiejskiej w Gębicach”.

- przedmiot i zakres robót budowlanych:

- Wymienić stare drewniane okna od sali na nowe niższe z profili PCV o współczynniku przenikania 1.1 z przedziałami jak na rysunkach. Wymienić także wszystkie podokienniki zewnętrzne na nowe z blachy lakierowanej, oraz stare parapety wewnętrzne na nowe z PCV. Nowe okno od WC zamontować mniejsze jak na rysunku. Pozostałą część otworu zamurować. Zamurować tez wewnętrzną wnękę pozostałą po zlikwidowanym  wcześniej oknie balkonowym na sali.

- Wszystkie okna pozostające dotychczas w granicy nieruchomości wymontować i otwory zabudować pustakami szklanymi. W ten sposób zabudować też otwór po wymontowanym oknie na klatce schodowej piwnicy.

- Główne drzwi wejściowe, jak i drzwi zewnętrzne od piwnicy wymienić  na nowe z profili PCV jak na rysunkach.

- Wykonać adaptację pomieszczenia biura na sanitariaty, oraz zamurować przejście do sanitariatów pozostających poza granicą nieruchomości.

- Rozdzielić zasilanie budynku w wodę poprzez wymontowanie licznika z piwnicy sąsiedniego budynku mieszkalnego. Licznik umieścić we wnęce nowo murowanej ściany po stronie świetlicy. Zasilanie wody poprowadzić pod sufitami do projektowanych sanitariatów, oraz kuchni.

- Zamontować nowe szczelne szambo bezodpływowe o poj. 2000 litrów, wraz z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych z sanitariatów i kuchni. /Budowa szamba wymaga uzyskania oddzielnego pozwolenia na budowę/.

- Zerwać stare zniszczone  obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Wykonać nowe  nowe opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej, oraz nowe rynny i rury spustowe z PCV. Zamontować nową instalację piorunochronną.

- Wymienić złącze kablowe zasilane z wewnętrznej linii napowietrznej, wraz z rozdzielnią i układem pomiarowym i wymianą lampy na słupie. Zasilanie budynku dostosować  obowiązujących przepisów i wykonać jak na schemacie elektrycznym.

- wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych: nie określa się.

- informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- organizacja robót budowlanych: Budynek świetlicy wiejskiej w Gębicach na czas remontu będzie wyłączony z eksploatacji i wraz z placem budowy przekazany wykonawcy.

- zabezpieczenia osób trzecich: Projektowane zamierzenie nie narusza interesów osób trzecich.

- ochrony środowiska: Materiały z rozbiórki należy poddać utylizacji. Gruz wywieść na wysypisko gruzu.

- warunków bezpieczeństwa pracy: Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- zaplecza dla wykonawcy: W czasie wykonywania robót pracownicy będą korzystali z pomieszczeń socjalnych i węzła sanitarnego wykonawcy.

- warunków dotyczących organizacji ruchu: Praca w obiekcie wyłączonym z eksploatacji.

- ogrodzenia: Istniejące ogrodzenie placu budowy nie wymaga się.

- zabezpieczenia chodników i jezdni: Projektowane zamierzenie nie wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni.

- Nazwy i kody:

- Roboty remontowe i renowacyjne, kod 4540000001.

- Określenia podstawowe określające definicję pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: Nie określa się.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowania i kontrolą jakości w odniesieniu do postanowień norm. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby o właściwościach określonych w art. 10 Ustawy prawo budowlane, posiadające wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością: Nie określa się.

- Wymagania dotyczące środków transportu: Nie określa się.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne: Roboty wykonać według obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie określonym w przedmiarach robót. Kolejność i sposób organizacji robót uzgodnić z Inwestorem.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia: Inwestor ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie działał w pełnym zakresie określonym w art. 25 i 26 Ustawy prawo budowlane. Roboty zostaną odebrane przez Inwestora w ciągu 7 dni po zgłoszeniu gotowości do odbioru, uprzednio potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót: Ewentualne roboty dodatkowe obmiarowa zgodnie z zasadami obmiarowania i kosztorysować z zastosowaniem stawek i narzutów określonych w kosztorysie ofertowym.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych: Roboty budowlane będą odebrane w sposób określony w przepisach budowlanych pn. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”.

- Opis rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: Koszt zabezpieczenia budowy oraz koszt oznakowania sfery prowadzenia robót pozostających po stronie wykonawcy i nie będą rozliczane.

- Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne: Projekt budowlany, przedmiar robót, aktualne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Polskie normy, Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Sporządził:

tech. Józef Gorynia